## Slide 1: Analyse du cycle de vie
Introduction, applications
Thomas Gibon Luxembourg Institute of Science and Technology (LIST)
ENSAE – Enjeux environnementaux (OMI448) 5 avril 2024

## Slide 2: Plan du cours
Introduction à la méthode ACV et à son historique
01
Principes fondamentaux de l’ACV
02
Étude de cas
03
Conclusion
04
13h30-14h10
14h15-14h45
14h45-15h20
15h20-15h30

## Slide 3: 01|Introduction à la méthode ACV et à son historique

## Slide 4: L’ACV, c’est quoi ?
https://www.theguardian.com/environment/2015/jan/29/biofuels-are-not-the-green-alternative-to-fossil-fuels-they-are-sold-as
http://nymag.com/intelligencer/2013/02/your-paper-cup-is-destroying-the-world.html
https://www.theguardian.com/football/ng-interactive/2017/dec/25/how-green-are-electric-cars
https://www.theverge.com/2018/5/12/17337602/plastic-tote-bags-climate-change-litter-life-cycle-assessments-environment
https://www.bbc.com/news/science-environment-46459714
https://www.economist.com/science-and-technology/2016/12/10/how-clean-is-solar-power
https://www.independent.co.uk/news/science/nuclear-power-is-the-greenest-option-say-top-scientists-9955997.html
https://paperjam.lu/article/la-voiture-electrique-emettrai

## Slide 5: L’ACV, c’est quoi ?
Exemple : question au gouvernement luxembourgeois du 19 juin 2017
  Quelles remarques pouvez-vous faire…
  - biais de comparaison ?
  - imprécision des termes ?
  - limites du raisonnement ?
https://wdocs-pub.chd.lu/docs/exped/0003/078/6789.pdf
Notes: Phases du cycle de vie
CO2 == pollution?

## Slide 6: L’ACV, c’est quoi ?
Exemple : émissions de GES d’1 kWh d’électricité nucléaire d’après le média allemand Deutsche Welle
Quelles remarques pouvez-vous faire…

## Slide 7: L’ACV, c’est quoi ?
Une méthode et un outil pour attribuer des impacts environnementaux à un produit ou un service
En considérant les impacts sur tout le cycle de vie
  Production, utilisation, fin de vie
En considérant les impacts sur la chaîne de valeur
  Extraction des ressources, transformation, transport, …
Et typiquement
En considérant des centaines/milliers de flux environnementaux
  Déchets, émissions dans l’air, l’eau, le sol, utilisation des ressources
En considérant plusieurs types d’impact
  Santé humaine, écosystèmes, ressources naturelles
Figure: adapté de Hellweg & Mila i Canals (2014)
Holistique
Multicritère
Biosphère
Notes: A method and tool for attributing enviromental impacts to products or services
Rail transport as example:
  Consider life cycles of train, railway tracks, railway stations, and probably more
  Consider the supply chains: extracting minerals from the ground, processing the materials, manufacturing the iron, steel, copper, etc.

## Slide 8: Pourquoi l’ACV?
Besoin urgent et général d’appuyer la prise de décision avec des informations complètes, précises et détaillées sur les impacts environnementaux des produits, des technologies, des organisations et des modes de vie
Figure: Steffen et al. 2004
Notes: So why LCA? One part of the answer is the breadth and the urgency of environmental problems
Some aspects of that breadth is illstrustrated by this figure
There is a general need to …
And LCA can contribute

## Slide 9: Pourquoi l’ACV?
Prendre en compte l’ensemble des impacts environnementaux Réaliser des comparaisons équitables des alternatives Réaliser des évaluations cohérentes du transfert de pollution
Notes: Alternatives: Arguably, if you want to have a fair comparison between an electric vehicle and ICE vehicle, you need to consider impacts of energy carriers, and of the vehicles

## Slide 10: Pourquoi l’ACV?
Transfert de pollution le long de la chaîne de valeur
  “Les véhicules électriques n’émettent aucune pollution” – ou bien ?
Image: https://www.nissan-global.com/EN/TECHNOLOGY/OVERVIEW/zero_emission.html
?
This Photo by Unknown Author is licensed under CC BY
This Photo by Unknown Author is licensed under CC BY-SA
Vraiment zéro émission ?
Notes: If you replace ICE with an EV, you of course eliminate direct emissions coming from vehicles.
But emissions will be shifted to the electricity sector – to some degree

## Slide 11: Pourquoi l’ACV?
Transfert de pollution d’un type d’impact à un autre
  Équiper des centrales à charbon de dispositifs de captage du CO2 permet de réduire les émissions de CO2 mais a tendance à augmenter les autres impacts (toxicité, eutrophisation)
Images: Wikipedia
Notes: Leaching from materials left over from coal mining – toxic impacts, over-fertilization (due to P)
The capability to assess such trade-offs is a unique feature of LCA

## Slide 12: Premiers exemples d’ACV
1969 : l’étude Coca-Cola
Aide à la décision, questions:
  « Quel type d’emballage ? », « Devrions-nous le faire nous-mêmes ? »
Indicateurs
  Cumul d’énergie
  Demande matérielle
  (pas encore de comptabilité carbone !)
Resté confidentiel...
Hunt, R. G. & Franklin, W. E. (1996). LCA—How it came about. The international journal of life cycle assessment, 1(1), 4-7.
Notes: Considered the product’s supply chain as a subsystem of the economy to understand the impacts instead of a specific site over a specific time span.

## Slide 13: Premiers exemples d’ACV
1974: Comparaison entre contenants en verre et en plastique pour le lait
Méthodes et données
  Inventaire détaillé des flux d’énergie et de matériaux nécessaires à la fabrication d’emballages
  Considérations sur la durée de vie
Résultats
  Le plastique est plus intéressant que le verre (énergétiquement) seulement si on peut assurer plus de 50 réutilisations
Boustead, I. (1974). RESOURCE IMPLICATIONS WITH PARTICULAR REFERENCE TO ENERGY REQUIREMENTS FOR GLASS AND PLASTICS MILK BOTTLES. International Journal of Dairy Technology, 27(3), 159–165. doi:10.1111/j.1471-0307.1974.tb01694.x

## Slide 14: Histoire rapide de l’ACV
1970s
Problèmes liés aux déchets, à l’assainissement des sites et au recyclage : approches en bout de chaîne (NIMBY)
Absence d’une vision holistique : typiquement quantité d’énergie d’un site
1980s
Focus sur seulement quelques polluants, calculs de quantités (au lieu de calculer les effets)
Transition lente de l’approche site à l’approche produit
Gestion de l’énergie, des matières premières, et des polluants
Focus sur seulement quelques polluants, quelques effets calculés, sans être exhaustif
1990s
2010s
Réflexion sur le cycle de vie, « vraie » approche produit
Perspective cradle-to-grave, et discussions sur l’écoconception
Développement de bases de données, ACV couplée à d’autres techniques, évaluations à l’échelle du système...
Les méthodologies d’évaluation d’impact atteignent un consensus (notamment sur la toxicité)
Techniques plus gourmandes en calcul (bases de données plus volumineuses, séries temporelles, évaluation dynamique...)
Les normes de gestion de l’environnement apparaissent (ISO 14001 and EMAS)
Approche site, malgré quelques ACVs “produit”
Absence d’une vision holistique : accent limité sur la chaîne d’approvisionnement et le traitement en fin de vie
1973 : Crise pétrolière

## Slide 15: Utilisation de l’ACV
Dans les politiques publiques
Certains règlements/directives recommandent ou exigent l’utilisation de l’ACV. Par exemple:
  Norme californienne sur les carburants à faible teneur en carbone (LINK)
  Directive de l’UE sur les produits liés à l’énergie (2009/125/CE) (LINK)
  Directive-cadre de l’UE sur les déchets (2008/98/CE) Proposition de l’UE relative à un cadre visant à faciliter l’investissement durable (COM/2018/353 final) (LINK)
  Acte délégué de l’UE sur l’hydrogène (LINK)
  Décret ministériel français sur le score environnemental des véhicules électriques
  …
L’ACV est encore loin d’être obligatoire pour les produits vendus dans l’UE !
Notes: California low-carbon fuel standard requires certain reductions in the carbon-footprint of transport fuels over time
EU-directive on energy-related products: built based on information from LCAs, and require products to carry an energy label (Hellweg & Mila í Canals)

## Slide 16: Utilisation de l’ACV
Fiches de déclaration environnementales et sanitaires (FDES)
En anglais “EPD” (environmental product declaration)
  Informer les utilisateurs sur la performance environnementale des matériaux et produits industriels ou de grande consommation
De nombreuses grandes entreprises ont mis en œuvre les EPDs
https://new.abb.com/us/sustainability/environment/environmental-product-declarations
Notes: EPD: A short document or report with quantifications of the environmental impacts of products

## Slide 17: Utilisation de l’ACV
Fiches de déclaration environnementales et sanitaires
  Une “jungle” de normes et standards, qui reposent tous sur la série ISO 14040
https://support.etoollcd.com/index.php/knowledgebase/etoollcd-compliance-with-international-standards/

## Slide 18: Utilisation de l’ACV
Empreinte carbone individuelle
https://www.carbone4.com/analyse-myco2-empreinte-carbone-moyenne-2021

## Slide 19: Utilisation de l’ACV
Bilan carbone d’une entreprise
https://www.capitaine-carbone.fr/bilan-carbone/

## Slide 20: 02|Principes fondamentaux de l’ACV

## Slide 21: L’ACV est un processus itératif
4 phases
Comme décrit dans ISO14040:2006
Notes: This is a simple figure illustrating showing the names of the four phases (steps) and their connections
Phase 1: Define the goal of the study, define the scope of study
Phase 2: Assemble inventories of material flows, energy flows and emissions, and then analyse these inventories
Phase 3: Quantify the actual environmental impacts that we are ultimately interested in
Phase 4: Identifying, qualifying, checking, evaluating information from the other phases, and also about presenting results

## Slide 22: Phase 1 : Objectif et champ d’application

## Slide 23: Phase 1 : Objectif et champ d’application
La définition de l’objectif doit indiquer sans ambiguïté :
  Les raisons de la réalisation de l’étude L’application prévue Le public visé
La définition du champ d’application doit couvrir :
  Le produit à étudier L'« unité fonctionnelle » Les types d’impact sur l’environnement à étudier Limites du système (peut être en relation avec des systèmes techniques, des frontières géographiques, du temps, etc.)
“Goal and scope”

## Slide 24: Phase 1 : Objectif et champ d’application
Une unité de référence pour l’évaluation et la comparaison entre les alternatives
  Doit saisir la « fonction » du ou des produits à l’étude
Par exemple, pour la peinture en bâtiment
  « L’unité fonctionnelle consiste à protéger un mur extérieur de maison en bois à Oléron pour une durée de 10 ans »
Ou, pour l’électricité
  « L’unité fonctionnelle est 1 kWh d’électricité produite par une centrale hydroélectrique » « L’unité fonctionnelle est 1 kWh d’électricité fournie à un consommateur français »
Le choix de l’unité fonctionnelle n’est pas anodin, car les produits comparés ne présentent parfois pas exactement la même fonction
L’unité fonctionnelle
Notes: A unit that the LCA analyst chooses
Mathematically, all quantified results will be measured in relation to the functional unit

## Slide 25: Phase 1 : Objectif et champ d’application
Les frontières du système
Émissions
Déchets
Énergie primaire
Matières premières
Unité fonctionnelle
Frontières du système

## Slide 26: Phase 2 : Analyse d’inventaire

## Slide 27: Phase 2 : Analyse d’inventaire
Collecte de données
Objectif
  Produire une “cartographie” de toutes les activités associées à la production, à l’opération, et à la fin de vie du produit ou du service, conventionnellement:
    1. Construire un diagramme
    2. Obtenir les données quantifiées
    3. Formater ces données sur une base commune
  Les données peuvent provenir de mesures, de données de production (documentation machines, …), de bases de données d’ACV, de la littérature scientifique, ou de jugement d’expert
  Idéalement, l’incertitude est également quantifiée
Notes: Phases ISO 14040

## Slide 28: Phase 2 : Analyse d’inventaire
Collecte de données
Table: Arvesen et al. 2013
Notes: Phases ISO 14040

## Slide 29: Phase 2 : Analyse d’inventaire
Calcul d’inventaire
Objectif
  L’étape du calcul d’inventaire consiste à agréger les émissions et ressources brutes de toutes les activités comprises dans les frontières du système
  La liste ainsi obtenue peut contenir des centaines ou des milliers de substances et matériaux, émis ou requis à toute étape du cycle de vie, mis à l’échelle de l’unité fonctionnelle, ici 1 kWh
Table: Arvesen et al. 2013
Notes: Algèbre

## Slide 30: Phase 2 : Analyse d’inventaire
Données primaires vs. données secondaires
Données primaires
Consommations de l'usine
a m3 l'eau
b kg gaz naturel
c kWh électricité
d kg acier chromé
e kg acier faiblement allié
…
Production de l'usine
n vélos/an
Déchets d'usine
α m3 eaux usées
β kg ferraille d'acier
Foreground
Données secondaires
Production de matériaux
Extraction et distribution de gaz naturel
Production d'électricité
Sidérurgie
Plasturgie
…?
Traitement des déchets
Traitement des eaux usées
Recyclage de l'acier
...?
Émissions
Combustion direct de gaz naturel
Background
Assemblage de vélos

## Slide 31: Phase 2 : Analyse d’inventaire
Bases de données
  Il n’est pas réaliste d’aller collecter les données de production en amont pour tous les matériaux et vecteurs énergétiques, il faut s’appuyer sur des bases de données existantes
En général, une base de données contient des “activités”, liées…
  …entre elles, pour composer la “technosphère” (exchanges), or
  …avec l’environnement, pour composer la “biosphère” (elementary flows)
Database
Biosphere
CO2, fossil, in air, kg
Iron ore, in ground, kg
Nitrate, in freshwater, kg
Forest area, m2
…
Elementary flow (emissions)
Elementary flow (resource)
Inputs
Outputs
Technosphere
Activity 1
Inputs
Outputs
Activity 234
Inputs
Outputs
Activity 4807
Exchange
A
B
Equivalent in LCA algebra

## Slide 32: Phase 2 : Analyse d’inventaire
Bases de données – liste non exhaustive
Name: ecoinvent
Provider: ecoinvent centre (CH)
Name: GaBi
Provider: Sphera (ex-Thinkstep, DE)
Name: Agribalyse
Provider: ADEME (French EPA)
Name: Environmental Footprint database
Provider: European Commission
Name: World Food LCA database
Provider: Quantis (CH)
Name: Global LCA data access (GLAD)*
Provider: UNEP Life Cycle Initiative
Name: Big Open Network for Sustainability Assessment Information (BONSAI)*
Provider: BONSAI association (DK)
Name: Inventory Database for Environmental Analysis (IDEA)
Provider: National Institute of Advanced Industrial Science and Technology (JP)
Name: US LCI database
Provider: National Renewable Energy Laboratory (NREL, US)
*database aggregators

## Slide 33: Phase 3 : Évaluation d’impact

## Slide 34: Phase 3 : Évaluation d’impact
Caractériser les impacts
Objectif
  La liste de substances issue de l’analyse d’inventaire n’offre que peu d’information quant aux impacts environnementaux du produit ou du service, il faut caractériser ces impacts
  La caractérisation pondère et agrège les substances par catégorie d’impact, chacune étant associée à un indicateur environnemental
Catégorie d’impact | Indicateur environnemental | Unité | Exemple de substances
Changement climatique | Pouvoir de réchauffement global (100 ans) | kg CO2 eq. | CO2, CH4, N2O, SF6, (H)CFC, …
Écotoxicité en eau douce | Unité de toxicité comparative (CTU) pour les écosystèmes | CTUe | Dioxines, insecticides, …
Eutrophisation en eau douce | Fraction phosphate | kg P | Ion phosphate, phosphore sous différentes formes, …
Ressources minérales et métalliques | Potentiel de déplétion abiotique | kg Sb eq. | Or, platine, argent, molybdène, indium, antimoine, cuivre, …
Émissions de particules | Incidence de maladies | disease incidence | PM2.5, PM10, NH3, SO2, SO3, NOx, …
Pouvez-vous nommer des substances de cette colonne ?
Notes: QUESTION : QUELLES SUBSTANCES ?
CO2
CH4
N2O
CFC
HCFC
Dioxines
Insecticides
Aluminium
Cadmium

## Slide 35: Phase 3 : Évaluation d’impact
Climate change
Notes: There are many indicators, I won’t go into details but the most important ones are
Climate change, expressed in kg CO2 eq.

## Slide 36: Phase 3 : Évaluation d’impact
Air pollution
Air pollution
Air pollution
Notes: Air pollution indicators such as particulate matter emissions or photochemical ozone creation (smog)

## Slide 37: Phase 3 : Évaluation d’impact
Toxicity
Toxicity
Notes: Toxicity indicators, both carcinogenic (e.g. dioxins) and non-carcinogenic (heavy metals) – ecotoxicity too

## Slide 38: Phase 3 : Évaluation d’impact
Radiation

## Slide 39: Phase 3 : Évaluation d’impact
Eutrophication
Notes: Eutrophication is the saturation of fresh or marine water in nitrate or phosphate, which stimulate the development of algae which decreases the oxygen content of water (hypoxia)

## Slide 40: Phase 3 : Évaluation d’impact
Resources (land)
Resources (water, materials, energy carriers)
Notes: Or resources, which are an important part of the impact assessment toolbox, since this is where most of the newer, low-carbon technologies (such as decentralized power production or electric vehicles) tend to have higher impacts than conventional ones.

## Slide 41: Phase 3 : Évaluation d’impact
Exemples de facteurs de caractérisation

## Slide 42: Phase 3 : Évaluation d’impact
Chaîne de calcul de l’évaluation
Évaluation d’impact “midpoint”
Particulate matter
Smog-creation
Acidification
Ozone depletion
Human toxicity
Ecosystem toxicity
Water depletion
Mineral depletion
…
Évaluation d’impact “endpoint”
Dommages sur les écosystèmes
Dommages sur la santé humaine
Amenuisement des ressources
Activités
Production d’acier
Laminage Production de plastique
Extrusion
Transport
Combustion d’hydrocarbures
Combustion de biomasse
Génération d’électricité
…
Substances (analyse d’inventaire)
CO2 to air
NOx to air
Hg to air
Hg to water
Hg to soil
Land use
Water use
Iron ore extracted
…
Pouvez-vous imaginer une étape additionnelle ?

## Slide 43: Phase 3 : Évaluation d’impact
Normalisation et pondération
  Comment comparer des impacts fondamentalement différents ?
  Exemple : production d’hydrogène
  L’électrolyse (production d’hydrogène à partir d’eau) émet moins de CO2, mais demande plus de matériaux – comment arbitrer ?
  Ressources minérales et métalliques
  Ressources énergétiques
  Gaz à effet de serre
https://librairie.ademe.fr/changement-climatique-et-energie/4213-analyse-de-cycle-de-vie-relative-a-l-hydrogene.html
Chart: 
| NG (200 bar) | NG (500 bar) | Biométhane (200 bar) | Biométhane (500 bar) | Électrolyse FR | Électrolyse 100% renouvelable | Électrolyse EU | Vaporeformage | Électrolyse (PEM)
Émissions de gaz à effet de serre de la production d'hydrogène (kg CO2 eq./kg H2) | 17.492 | 13.626 | 7.37 | 3.504 | 3.85 | 2.424 | 24.503
Chart: 
| NG (200 bar) | NG (500 bar) | Biométhane (200 bar) | Biométhane (500 bar) | Électrolyse FR | Électrolyse 100% renouvelable | Électrolyse EU | Vaporeformage | Électrolyse (PEM)
Ressources abiotiques (minerais, métaux) requises pour la production d'hydrogène (kg Sb eq./kg H2) | 1.6e-05 | 1.6e-05 | 1.5e-05 | 1.5e-05 | 1.2e-05 | 3.9e-05 | 1.3e-05
Chart: 
| NG (200 bar) | NG (500 bar) | Biométhane (200 bar) | Biométhane (500 bar) | Électrolyse FR | Électrolyse 100% renouvelable | Électrolyse EU | Vaporeformage | Électrolyse (PEM)
Ressources énergétiques requises pour la production d'hydrogène (MJ/kg H2) | 307.236 | 256.333 | 119.995 | 69.092 | 516.867 | 26.81 | 439.653

## Slide 44: Phase 3 : Évaluation d’impact
Normalisation et pondération
  Il est possible de normaliser les résultats par rapport à une référence donnée.
  La Commission européenne recommande d’utiliser l’empreinte annuelle d’un citoyen européen moyen.
  Une pondération est ensuite nécessaire pour produire un score unique – cette étape est bien plus subjective !

## Slide 45: Phase 3 : Évaluation d’impact
Normalisation et pondération
  Il est possible de normaliser les résultats par rapport à une référence donnée.
  La Commission européenne recommande d’utiliser l’empreinte annuelle d’un citoyen européen moyen.
  Une pondération est ensuite nécessaire pour produire un score unique – cette étape est bien plus subjective !
Chart: Comparaison de méthodes de production d'hydrogène après normalisation et pondération
| NG (200 bar) | NG (500 bar) | Biométhane (200 bar) | Biométhane (500 bar) | Électrolyse FR | Électrolyse 100% renouvelable | Électrolyse EU | Vaporeformage | Électrolyse (PEM)
Émissions de gaz à effet de serre de la production d'hydrogène (kg CO2 eq./kg H2) | 0.00047472 | 0.0003698 | 0.00020002 | 9.5096e-05 | 0.00010449 | 6.5785e-05 | 0.00066499
Ressources abiotiques (minerais, métaux) requises pour la production d'hydrogène (kg Sb eq./kg H2) | 2.0864e-05 | 2.0864e-05 | 1.956e-05 | 1.956e-05 | 1.5648e-05 | 5.0855e-05 | 1.6952e-05
Ressources énergétiques requises pour la production d'hydrogène (MJ/kg H2) | 0.00039146 | 0.0003266 | 0.00015289 | 8.8031e-05 | 0.00065855 | 3.4159e-05 | 0.00056017

## Slide 46: Normalisation et pondération
Normalisation
  Récemment, l’idée de limites planétaires a fait son apparition en ACV. Le concept permet de prioriser les catégories d’impact.

## Slide 47: Phase 4 : Interprétation
Analyse, critique
Analyse
  La phase d’interprétation doit être un commentaire des résultats, à la lumière des objectifs, des hypothèses prises à chaque étape
Limites
  Les limites de l’étude doivent être explicites, afin de ne pas utiliser les résultats hors du champ d’application de l’étude (e.g. confondre une région/année pour une autre)
  Les incertitudes doivent être couvertes autant que possible, notamment pour les paramètres influents (e.g. mix électriques pour les technologies électro-intensives, durée de vie d’un équipement, hypothèses d’utilisation…)
Visualisation
  C’est aussi la phase la plus “créative”, où le but est de transmettre le message de l’analyse via des visualisations claires

## Slide 48: Phase 4 : Interprétation
Visualisation : de quelles activités proviennent les émissions ?
  Exemple : 1 km d’infrastructure de connexion d’un parc éolien offshore

## Slide 49: Phase 4 : Interprétation
Visualisation : de quelles régions proviennent les émissions ?
  Exemple : 1 MJ de chauffage au gaz en Suisse

## Slide 50: Phase 4 : Interprétation
Visualisation
Émissions de la production de plastique dans le monde
Image: Cabernard et al. 2022
  Par secteur
  Par combustible
  Par région de production
  Par région de consommation
  Par catégorie de produit

## Slide 51: Exemples

## Slide 52: Comparaison d’emballages
Quelle est la meilleure façon de conditionner du vin, parmi 5 options ?
Objectif
  Parmi 5 options d’emballage, laquelle a le profil environnemental le plus vertueux ?
  Carton (Tetrapak) Cubi (“bag-in-box”) Bouteille en verre à usage unique Bouteille en verre réutilisable (consignée) Bouteille en PET multicouche

## Slide 53: Comparaison d’emballages
Phase 1 : objectif et champ d’application
  Approche
   “cradle-to-grave” (du berceau à la tombe, c’est-à-dire en incluant la fin de vie post-consommation)
  Objectif
   identifier l’option de conditionnement de vin ayant les impacts environnementaux les plus bas
  Contexte
   Italie en 2020
  Analyse de sensibilité
   poids des contenants, distances de distribution, options de traitement de fin de vie
  Unité fonctionnelle
   « emballage requis pour l’embouteillage et la distribution de 3 litres de vin »

## Slide 54: Comparaison d’emballages
Phase 1 : frontières du système
Ferrara and De Feo, 2020

## Slide 55: Comparaison d’emballages
Phase 2 : analyse d’inventaire
Ferrara and De Feo, 2020

## Slide 56: Comparaison d’emballages
Phase 3 : évaluation d’impact
Global warming potential
Particulate matter
Land use
Method: ReCiPe 2016
Ferrara and De Feo, 2020

## Slide 57: Comparaison d’emballages
  Le « bag-in-box » est l’alternative la plus respectueuse de l’environnement pour les aspects pris en compte
  Les cartons « Tetrapak » n’ont que des performances environnementales légèrement inférieures
  Les bouteilles en verre à usage unique sont la pire alternative d’emballage (en termes d’énergie, de ressources matérielles, et d’emprise au sol)
  La réutilisation des bouteilles en verre en Italie est une alternative pratique uniquement pour le marché local (conclusion de l’analyse de sensibilité sur les distances de transport)
Phase 4 : interprétation
Ferrara and De Feo, 2020

## Slide 58: Comparaison de sources d’électricité
Émissions régionales de GES sur l'ensemble du cycle de vie, g CO2 eq./kWh
Chart: Lifecycle GHG emissions, in g CO2 eq. per kWh, regional variation, 2020
| PC, without CCS | IGCC, without CCS | SC, without CCS | NGCC, without CCS | PC, with CCS | IGCC, with CCS | SC, with CCS | NGCC, with CCS | 660 MW | 360 MW | average | tower | trough | poly-Si, ground-mounted | poly-Si, roof-mounted | CdTe, ground-mounted | CdTe, roof-mounted | CIGS, ground-mounted | CIGS, roof-mounted | onshore | offshore, concrete foundation | offshore, steel foundation | Hard coal | Natural gas | Hard coal | Natural gas | Hydro | Nuclear | CSP | PV | Wind
CAZ | 929.3318 | 767.703 | 865.8196 | 403.1196 | 236.9335 | 168.6877 | 211.8642 | 92.0462 | 101.1489 | 7.3473 | 4.9925 | 18.2745 | 39.0589 | 30.2685 | 30.5899 | 9.7469 | 12.0812 | 10.1417 | 12.5165 | 9.6073 | 15.7739 | 14.7419
CHA | 1095.1601 | 912.4752 | 1021.1643 | 424.0152 | 470.1115 | 363.8916 | 426.7908 | 116.5064 | 103.1718 | 7.4942 | 5.8907 | 28.0241 | 50.2356 | 47.7231 | 48.8592 | 13.0899 | 15.7993 | 13.7396 | 16.5051 | 12.6945 | 22.6451 | 21.1848
EUR | 1022.9019 | 849.392 | 953.4747 | 433.6796 | 368.507 | 278.8339 | 333.1391 | 127.8194 | 147.3883 | 10.706 | 5.1329 | 21.7084 | 41.9864 | 36.7103 | 37.2069 | 11.4377 | 14.1069 | 11.9211 | 14.6381 | 12.4038 | 14.222 | 13.2938
IND | 984.2796 | 815.6739 | 917.2923 | 424.0152 | 314.1959 | 233.3676 | 283.0791 | 116.5064 | 122.8236 | 8.9217 | 6.2567 | 40.6821 | 59.9791 | 72.2272 | 74.1201 | 19.1526 | 22.9564 | 20.1442 | 24.0303 | 16.2745 | 16.0621 | 15.0301
JPN | 929.3328 | 767.7039 | 865.8196 | 513.4335 | 236.9335 | 168.6877 | 211.8642 | 221.1784 | 147.3883 | 10.706 | 5.5713 | 87.3778 | 79.7421 | 77.0608 | 78.6311 | 22.1028 | 26.8947 | 23.1403 | 28.0262 | 11.4119 | 17.0393 | 15.9354
LAM | 927.3493 | 765.9722 | 863.9624 | 424.0152 | 234.1459 | 166.3541 | 209.2948 | 116.5064 | 84.5671 | 6.1428 | 4.9517 | 13.7818 | 27.0315 | 22.7367 | 22.949 | 7.4244 | 9.2204 | 7.7198 | 9.5465 | 7.7557 | 15.7572 | 14.7251
MEA | 912.4919 | 753.0014 | 850.0433 | 424.0152 | 213.2528 | 148.8636 | 190.0371 | 116.5064 | 147.3883 | 10.706 | 5.5388 | 21.5876 | 37.8782 | 38.9704 | 39.6996 | 11.3968 | 13.9053 | 11.9191 | 14.4755 | 9.6143 | 15.8963 | 14.8643
NEU | 1022.9015 | 849.3916 | 953.4747 | 433.6796 | 368.507 | 278.8339 | 333.1391 | 127.8194 | 147.3883 | 10.706 | 4.8972 | 67.1374 | 122.0953 | 82.3631 | 83.0785 | 27.0999 | 33.6988 | 28.1672 | 34.8783 | 8.9512 | 15.7504 | 14.7184
OAS | 918.7548 | 758.469 | 855.91 | 424.0152 | 222.0588 | 156.2355 | 198.1538 | 116.5064 | 109.7573 | 7.9726 | 5.7722 | 44.68 | 59.1322 | 73.9176 | 75.5353 | 20.7731 | 25.174 | 21.7737 | 26.263 | 12.6293 | 22.5818 | 21.1216
REF | 1018.0767 | 845.1795 | 948.9535 | 485.9287 | 361.7206 | 273.1526 | 326.8838 | 188.9816 | 93.7926 | 6.8129 | 5.8758 | 46.2466 | 71.2157 | 73.6031 | 75.2899 | 20.4053 | 24.6663 | 21.4051 | 25.753 | 10.9656 | 15.9833 | 14.9513
SSA | 912.4918 | 753.0013 | 850.0433 | 424.0152 | 213.2528 | 148.8636 | 190.0371 | 116.5064 | 99.2037 | 7.206 | 5.5023 | 21.3806 | 38.3302 | 38.4056 | 39.0935 | 11.3394 | 13.8554 | 11.8528 | 14.4165 | 9.7293 | 15.8814 | 14.8494
USA | 962.793 | 796.9154 | 897.1649 | 458.3445 | 283.984 | 208.0759 | 255.232 | 156.6918 | 99.2037 | 7.206 | 5.4139 | 19.5354 | 42.8171 | 33.3442 | 33.9371 | 9.8722 | 12.0745 | 10.3175 | 12.5615 | 8.507 | 12.741 | 11.913
REMIND regions
Canada, Australia & New Zealand
China
European Union
India
Japan
Latin America
Middle East and NorthAfrica
Non-EU member states
Other Asia
Reforming countries
Sub Saharan Africa
United States
+CCS
https://unece.org/sites/default/files/2022-04/LCA_3_FINAL%20March%202022.pdf
Notes: Datasets have been regionalized, which means that fossil technologies use resources from where each of these regions actually source their energy carriers (coal or natural gas), including respective rates of fugitive methane emissions.
For climate change this explains the variation in the various power plants we modelled here coal and gas…

## Slide 59: Comparaison de sources d’électricité
Cycle de vie de l'occupation du sol, en m2-annum/MWh
Chart: Total land occupation (agricultural and urban), in m2a per TWh, regional variation, 2020
| PC, without CCS | IGCC, without CCS | SC, without CCS | NGCC, without CCS | PC, with CCS | IGCC, with CCS | SC, with CCS | NGCC, with CCS | 660 MW | 360 MW | average | tower | trough | poly-Si, ground-mounted | poly-Si, roof-mounted | CdTe, ground-mounted | CdTe, roof-mounted | CIGS, ground-mounted | CIGS, roof-mounted | onshore | offshore, concrete foundation | offshore, steel foundation | Hard coal | Natural gas | Hard coal | Natural gas | Hydro | Nuclear | CSP | PV | Wind
CAZ | 11.1145 | 9.0195 | 10.4209 | 2.1286 | 16.0194 | 12.1271 | 14.8588 | 2.6204 | 10.4261 | 28.7877 | 0.68981 | 14.5176 | 14.9658 | 15.6849 | 4.788 | 9.5719 | 1.3621 | 9.2575 | 1.3336 | 0.74621 | 1.0913 | 1.0255
CHA | 26.6085 | 22.5461 | 24.9356 | 0.70093 | 37.8065 | 30.3661 | 34.9406 | 0.94922 | 10.6346 | 29.3635 | 0.59284 | 15.5569 | 16.7261 | 16.9415 | 4.3296 | 10.8409 | 1.3865 | 10.496 | 1.3715 | 0.93099 | 1.5161 | 1.423
EUR | 20.3898 | 17.117 | 19.1099 | 2.2105 | 29.0619 | 23.0456 | 26.8804 | 2.7163 | 15.1922 | 41.9478 | 0.63753 | 15.934 | 15.5811 | 17.4182 | 4.9521 | 10.8473 | 1.4759 | 10.4959 | 1.4511 | 0.9464 | 0.97374 | 0.91454
IND | 20.991 | 17.642 | 19.6731 | 0.70093 | 29.9073 | 23.7532 | 27.6596 | 0.94922 | 12.6602 | 34.9565 | 0.72304 | 22.4599 | 20.1915 | 26.1666 | 8.5861 | 15.6116 | 2.3324 | 15.0911 | 2.2738 | 1.2399 | 1.1007 | 1.0349
JPN | 11.1147 | 9.0197 | 10.4209 | 5.8406 | 16.0194 | 12.1271 | 14.8588 | 6.9657 | 15.1922 | 41.9478 | 0.77885 | 58.6547 | 29.3606 | 34.7823 | 12.7181 | 19.9727 | 3.2318 | 19.2893 | 3.1295 | 0.90794 | 1.1977 | 1.1273
LAM | 10.3263 | 8.3314 | 9.682 | 0.70093 | 14.9103 | 11.1986 | 13.8365 | 0.94922 | 8.7169 | 24.0684 | 1.0246 | 13.0963 | 11.6042 | 15.155 | 6.9434 | 7.8665 | 1.549 | 7.5778 | 1.4783 | 0.67736 | 1.1717 | 1.1058
MEA | 12.9939 | 10.6602 | 12.1817 | 0.70093 | 18.6625 | 14.3397 | 17.2949 | 0.94922 | 15.1922 | 41.9478 | 0.52248 | 13.2254 | 12.9314 | 14.8533 | 3.0599 | 9.9438 | 1.1416 | 9.6366 | 1.1422 | 0.6943 | 1.054 | 0.98814
NEU | 20.3896 | 17.1169 | 19.1099 | 2.2105 | 29.0619 | 23.0456 | 26.8804 | 2.7163 | 15.1922 | 41.9478 | 0.5443 | 51.8288 | 45.2965 | 39.9427 | 8.8517 | 26.3685 | 3.1325 | 25.5465 | 3.1225 | 0.66321 | 1.0593 | 0.99344
OAS | 24.9351 | 21.0852 | 23.3681 | 0.70093 | 35.4536 | 28.3963 | 32.7718 | 0.94922 | 11.3134 | 31.2377 | 0.55391 | 25.6231 | 19.8001 | 26.6864 | 6.0889 | 17.5129 | 2.1105 | 16.9649 | 2.1005 | 0.91632 | 1.5019 | 1.4088
REF | 18.8197 | 15.7463 | 17.6391 | 2.8199 | 26.8542 | 21.1974 | 24.8455 | 3.4296 | 9.6678 | 26.6941 | 0.59939 | 26.39 | 23.9559 | 26.8086 | 6.9327 | 17.1064 | 2.2022 | 16.561 | 2.177 | 0.80743 | 1.0725 | 1.0067
SSA | 12.994 | 10.6603 | 12.1817 | 0.70093 | 18.6625 | 14.3397 | 17.2949 | 0.94922 | 10.2256 | 28.2341 | 0.56699 | 13.6647 | 13.3689 | 15.4527 | 3.6431 | 10.0709 | 1.2339 | 9.7543 | 1.2259 | 0.71529 | 1.0641 | 0.99824
USA | 18.4779 | 15.4479 | 17.319 | 1.7522 | 26.3737 | 20.7951 | 24.4026 | 2.1799 | 10.2256 | 28.2341 | 0.58485 | 12.6318 | 15.0781 | 13.7416 | 3.439 | 8.8368 | 1.1173 | 8.5565 | 1.1065 | 0.63087 | 0.85805 | 0.80525
REMIND regions
Canada, Australia & New Zealand
China
European Union
India
Japan
Latin America
Middle East and NorthAfrica
Non-EU member states
Other Asia
Reforming countries
Sub Saharan Africa
United States
+CCS
When accounting for “project area” as land use
https://unece.org/sites/default/files/2022-04/LCA_3_FINAL%20March%202022.pdf
Notes: Here is land use, expressed in m2annum per MWh (one m2 occupied over one year per MWh)

## Slide 60: Comparaison de sources d’électricité
Emprise directe vs. totale
  L'artificialisation des terrains reste mineure par rapport aux infrastructures existantes et futures telles que les routes et les bâtiments.
https://assets.rte-france.com/prod/public/2022-01/Energy%20pathways%202050_Key%20results.pdf
  Extrait d'un rapport RTE comparant les terrains occupés par les nouvelles infrastructures électriques aux terrains imperméabilisés par d'autres infrastructures (routes, bâtiments...)
Renewable-heavy Nuclear-heavy
Notes: They also put this artificialisation question into perspective, and show that even deploying a renewable-rich infrastructure will occupy a very small amount of land. This is for France, and I’m imagining that the situation in the US is even more comfortable for renewables.

## Slide 61: Comparaison de sources d’électricité
Empreinte matière sur l'ensemble du cycle de vie (pour une liste limitée), en g per MWh
+CCS
Chart: Material requirements, in g per MWh
| PC, without CCS | IGCC, without CCS | SC, without CCS | NGCC, without CCS | PC, with CCS | IGCC, with CCS | SC, with CCS | NGCC, with CCS | 360 MW | 660 MW | average | tower | trough | poly-Si, ground-mounted | poly-Si, roof-mounted | CdTe, ground-mounted | CdTe, roof-mounted | CIGS, ground-mounted | CIGS, roof-mounted | onshore | offshore, concrete foundation | offshore, steel foundation | Hard coal | Natural gas | Hard coal | Natural gas | Hydro | Nuclear | CSP | PV | Wind
Aluminium | 87.1559 | 72.417 | 81.7463 | 6.9745 | 125.9268 | 97.8474 | 116.6177 | 9.4252 | 10.5927 | 58.0501 | 7.586 | 45.6662 | 138.9135 | 297.2758 | 277.1882 | 67.2303 | 377.4837 | 64.9141 | 365.1023 | 48.3994 | 20.5701 | 31.2883
Anhydrite
Antimony
Arsenic
Barium
Basalt
Beryllium
Borax
Cadmium
Calcite
Calcium
Carbon, organic
⚠️Empreinte matière ≠ Quantité de matière dans le produit fini !
https://unece.org/sites/default/files/2022-04/LCA_3_FINAL%20March%202022.pdf
Notes: Material requirements for a selection of them – I used the same list of materials as in the IEA special report on the role of critical minerals in clean energy transitions, plus aluminium

## Slide 62: Comparaison de sources d’électricité
Score agrégé : santé humaine

## Slide 63: Comparaison de sources d’électricité
Score agrégé : ecosystèmes

## Slide 64: Comparaison de sources d’électricité
Matériaux critiques, IEA
Criticité des matériaux : beaucoup d’estimations, peu de consensus
Matériaux de construction
Kalt, G., Thunshirn, P., Wiedenhofer, D., Krausmann, F., Haas, W., & Haberl, H. (2021). Material stocks in global electricity infrastructures–An empirical analysis of the power sector's stock-flow-service nexus. Resources, Conservation and Recycling, 173, 105723.

## Slide 65: Comparaison de sources d’électricité
La décarbonisation crée-t-elle une pression sur les matériaux ?
  En termes de volume, les matériaux de construction (acier, béton, aluminium, cuivre) sont dominants
  La transition d’une forte intensité de carbone à une forte intensité de matériaux est principalement dû à l’hydroélectricité, en raison des quantités de béton dans les barrages
  Mais cela n’est pas représentatif du « stress » ou de la « criticité » réels de l’utilisation des matériaux
Kalt, G., Thunshirn, P., Wiedenhofer, D., Krausmann, F., Haas, W., & Haberl, H. (2021). Material stocks in global electricity infrastructures–An empirical analysis of the power sector's stock-flow-service nexus. Resources, Conservation and Recycling, 173, 105723.
Country | ISO 3166-1 alpha-2
United Arab Emirates | AE
Afghanistan | AF
Albania | AL
Armenia | AM
Angola | AO
Argentina | AR
Austria | AT
Australia | AU
Azerbaijan | AZ
Bosnia and Herzegovina | BA
Bangladesh | BD
Belgium | BE
Burkina Faso | BF
Bulgaria | BG
Bahrain | BH
Burundi | BI
Benin | BJ
Brunei | BN
Bolivia | BO
Brazil | BR
Bahamas | BS
Bhutan | BT
Botswana | BW
Belarus | BY
Belize | BZ
Canada | CA
Congo, DR | CD
Central African Republic | CF
Congo | CG
Switzerland | CH
Côte d'Ivoire | CI
Chile | CL
Cameroon | CM
China | CN
Colombia | CO
Costa Rica | CR
Cuba | CU
Cape Verde | CV
Cyprus | CY
Czech Republic | CZ
Germany | DE
Djibouti | DJ
Denmark | DK
Dominican Republic | DO
Algeria | DZ
Ecuador | EC
Estonia | EE
Egypt | EG
Eritrea | ER
Spain | ES
Ethiopia | ET
Finland | FI
Fiji | FJ
France | FR
Gabon | GA
United Kingdom | GB
Georgia | GE
Ghana | GH
The Gambia | GM
Guinea | GN
Guadeloupe | GP
Equatorial Guinea | GQ
Greece | GR
Guatemala | GT
Guinea Bissau | GW
Guyana | GY
Hong Kong SAR | HK
Honduras | HN
Croatia | HR
Haiti | HT
Hungary | HU
Indonesia | ID
Ireland | IE
Israel | IL
India | IN
Iraq | IQ
Iran | IR
Iceland | IS
Italy | IT
Jamaica | JM
Jordan | JO
Japan | JP
Kenya | KE
Kyrgyzstan | KG
Cambodia | KH
Comoros | KM
North Korea | KP
South Korea | KR
Kuwait | KW
Kazakhstan | KZ
Laos | LA
Lebanon | LB
Sri Lanka | LK
Liberia | LR
Lesotho | LS
Lithuania | LT
Luxembourg | LU
Latvia | LV
Libya | LY
Morocco | MA
Moldova | MD
Montenegro | ME
Madagascar | MG
Macedonia, FYR | MK
Mali | ML
Myanmar | MM
Mongolia | MN
Martinique | MQ
Mauritania | MR
Malta | MT
Mauritius | MU
Maldives | MV
Malawi | MW
Mexico | MX
Malaysia | MY
Mozambique | MZ
Namibia | NA
Niger | NE
Nigeria | NG
Nicaragua | NI
Netherlands | NL
Norway | NO
Nepal | NP
New Zealand | NZ
Oman | OM
Panama | PA
Peru | PE
Papua New Guinea | PG
Philippines | PH
Pakistan | PK
Poland | PL
Puerto Rico | PR
Portugal | PT
Paraguay | PY
Qatar | QA
Réunion | RE
Romania | RO
Serbia (incl. Kosovo) | RS
Russia | RU
Rwanda | RW
Saudi Arabia | SA
Solomon Islands | SB
Sudan | SD
Sweden | SE
Singapore | SG
Slovenia | SI
Slovakia | SK
Sierra Leone | SL
Senegal | SN
Somalia | SO
Suriname | SR
South Sudan | SS
El Salvador | SV
Syria | SY
Swaziland | SZ
Chad | TD
Togo | TG
Thailand | TH
Tajikistan | TJ
Timor-Leste | TL
Turkmenistan | TM
Tunisia | TN
Turkey | TR
Trinidad and Tobago | TT
Taiwan | TW
Tanzania | TZ
Ukraine | UA
Uganda | UG
United States of America | US
Uruguay | UY
Uzbekistan | UZ
Venezuela | VE
Vietnam | VN
Yemen | YE
South Africa | ZA
Zambia | ZM
Zimbabwe | ZW
USSR (former) | 
Yugoslavia, SFR | 

## Slide 66: 03|Étude de cas

## Slide 67: Un peu d’algÈbre
Formulation d’un modèle ACV
1 km
0.05 l
1/250000
1000 h/250000
0.0008 m-a
0.85 kg
1000 kWh
100 kWh
100 kg
0.5 kg
0.05 |  |  |  |  |  |  | 
4e-6 |  |  |  |  |  |  | 
4e-3 |  |  |  |  |  |  | 
8e-3 |  |  |  |  |  |  | 
 |  | 900 |  |  |  | 0.01 | 
 |  | 1000 | 100 |  | 10 |  | 
 | 0.85 |  |  | 100 | 0.8 | 0.5 | 
0.8 kg
10 kWh
900 kg
1 km
1 km
0.01 kg

## Slide 68: Un peu d’algÈbre
La matrice “A”
  …appelée la technosphère, contient toutes les informations de flux physiques, échanges entre activités industrielles
  Chaque colonne représente la « recette » permettant de fabriquer une unité
  La base de données « ecoinvent » contient plus de 20000 procédés avec leurs interactions
0.05 |  |  |  |  |  |  | 
4e-6 |  |  |  |  |  |  | 
4e-3 |  |  |  |  |  |  | 
8e-3 |  |  |  |  |  |  | 
 |  | 900 |  |  |  | 0.01 | 
 |  | 1000 | 100 |  | 10 |  | 
 | 0.85 |  |  | 100 | 0.8 | 0.5 | 
1 km
1 km

## Slide 69: Un peu d’algÈbre
La matrice “A”
  …peut contenir des boucles !
  Produire de l’acier requiert de l’électricité, dont l’infrastructure de production requiert elle-même de l’acier…
  Pour résoudre le cas générique, il faut poser l’« équation de production » du système
  « la production totale est égale à ma demande finale, plus tout ce dont j’ai besoin en amont pour fournir cette production »
  …et la résoudre pour trouver la production totale
0.05 |  |  |  |  |  |  | 
4e-6 |  |  |  |  |  |  | 
4e-3 |  |  |  |  |  |  | 
8e-3 |  |  |  |  |  |  | 
 |  | 900 |  |  |  | 0.01 | 
 |  | 1000 | 100 |  | 10 |  | 
 | 0.85 |  |  | 100 | 0.8 | 0.5 | 
1 km
1 km
1
?
?
?
?
?
?
?
?
demande finale (unité fonctionnelle)
production totale (total output)

## Slide 70: Un peu d’algÈbre
L’inverse de Leontief
« L » pour Wassily Leontief, économiste américain (prix Nobel 1973)
1.0 |  |  |  |  |  |  | 
0.1 | 1 |  |  |  |  |  | 
4.0E-06 |  | 1 |  |  |  |  | 
4.0E-03 |  |  | 1 |  |  |  | 
8.0E-03 |  |  |  | 1 |  |  | 
8.5E-03 |  | 1011 | 1 |  | 1 | 1.1E-02 | 
0.5 |  | 11111 | 111 |  | 11 | 1 | 
1.1 | 1 | 6364 | 56 | 100 | 6 | 1 | 1
1 km
1 km
La matrice “L”
  …permet d’obtenir les échanges nécessaires en « cycle de vie », et non plus seulement les échanges directs
*(I-A) est inversible sous certaines conditions – lesquelles ? Quelles en sont les interprétations physiques ?

## Slide 71: Un peu d’algÈbre
L’inverse de Leontief – méthode alternative
  Par définition, L contient les coefficients d’échange entre activités, en couvrant les échanges directs et l’ensemble de la chaîne de valeur amont, ce qui peut se réinterpréter
  Demande finale
  (il faut a minima produire une unité de demande finale)
  Production d’ordre 1
  (les échanges directs nécessaires à la fourniture de la demande)
  Production d’ordre 2
  (les échanges nécessaires aux échanges directs à la fourniture de la demande)
  Production d’ordre 3
  Etc. 
*l’égalité de la série avec son expression analytique est vraie sous certaines conditions - lesquelles ? Interprétation ?

## Slide 72: Un peu d’algÈbre
La matrice “B”
  …appelée la biosphère, contient toutes les informations de flux physiques, échanges entre les activités industrielles et l’environnement
  Ces échanges, aussi appelés “flux élémentaires”, peuvent être entrant (ressources énergétiques ou matérielles) ou sortant (émissions)
  contient plus de 2000 substances
Et l’environnement dans tout ça ?
1 km
125 | 0.050 | 1000 | 10 | 10 | 2 | 0.400 | 0.100
 | 5e-4 | 1 |  |  |  |  | 0.005
 |  |  |  |  | 0.400 | 0.200 | 
 |  |  |  |  |  | 0.300 | 
 |  | 100 |  |  |  |  | 
 |  | 50 |  |  |  |  | 
CO2
CH4
charbon
gaz
aluminium
cuivre
(en kg)

## Slide 73: Un peu d’algÈbre
Dernière étape (ou presque)
1 | 28 |  |  |  | 
 |  | 9.41 | 34.5 |  | 
 |  |  |  | 1.09e-09 | 0.00137
CO2
CH4
charbon
gaz
aluminium
cuivre
GES
Énergie primaire
Matériaux
La matrice “C”
  …appelée la matrice de caractérisation, agrège les flux élémentaires en indicateurs, traduisant chacun la magnitude d’un impact environnemental
  Déterminer les facteurs de caractérisation pour chaque indicateur fait l’objet d’une discipline à part entière, en effet, comment caractériseriez-vous
    …un gaz à effet de serre ? (ils ont tous des durées de vie différentes)
    …la toxicité d’une substance ? (celles-ci migrent plus ou moins rapidement, pour quelle exposition, etc.)
    …le caractère critique d’un matériau ? (doit-on retenir pour critère les reserves ? Les ressources exploitables ? Les risques d’approvisionnement ? Y compris géopolitiques ?)

## Slide 74: Un peu d’algÈbre
Résolution
Résultats d’évaluation d’impact :
Inventaire des flux élémentaires :

## Slide 75: Étude de cas
Comparaison des impacts d’une voiture électrique et d’une voiture thermique
Objectif: comparer les impacts environnementaux de deux véhicules
Questions à se poser
  Phase 1
  Pour quoi fait-on l’ACV ?
  Quelle unité fonctionnelle ?
  Comment délimiter notre système ?
  Quels impacts environnementaux considérer ?
  Phase 2
  Où trouver les données ?
  Comment les organiser ?
  Phase 3
  Calcul des impacts
  Phase 4
  Quels résultats tirer de l’analyse ?
  Propositions de visualisation

## Slide 76: Étude de cas
Phase 1 : objectifs et champ d’application
  Approche
   “cradle-to-grave” (du berceau à la tombe, c’est-à-dire en incluant la fin de vie post-consommation)
  Objectif
   identifier l’option de mobilité individuelle la moins impactante entre véhicule diesel et véhicule électrique
  Contexte
   France et Allemagne, en 2020, 2030, et 2040
  Analyse de sensibilité
   masse du véhicule, taille de la batterie,
  Unité fonctionnelle
   « 1 km parcouru en voiture »

## Slide 77: Étude de cas
Phase 2 : analyse d’inventaire
Où trouver les données ?
  Composition d’un véhicule : données constructeur, littérature scientifique, base de données ACV
  Production d’une batterie : données constructeur, littérature scientifique, base de données ACV
  Mix électrique : données statistiques, portails de données (e.g. entsoe.com, app.electricitymaps.com)
  Émissions de CO2 de la combustion de diesel : stœchiométrie !
Organiser les données
  Construire la matrice A

## Slide 78: Étude de cas
Phase 3 : évaluation d’impact
Calcul des impacts
  Application directe de la formule
  Les résultats n’ont pas grande valeur sans une phase d’interprétation poussée aidant à la comprehension !

## Slide 79: Étude de cas
Phase 4 : interprétation – résultats absolus
Chart: Comparaison véhicule diesel/véhicule électrique, 1 km, Allemagne, 2020 pour trois indicateurs
| transport, voiture diesel | transport, voiture électrique | transport, voiture diesel | transport, voiture électrique | transport, voiture diesel | transport, voiture électrique | Changement climatique (g CO2 eq.) | Énergie primaire (100 J) | Matériaux (μg Sb eq.)
transport, voiture diesel | 187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
transport, voiture électrique | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
voiture diesel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
voiture électrique | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
batterie lithium-ion, production | 0 | 17.2896 | 0 | 33.4368 | 0 | 22.08
batterie lithium-ion, recyclage | 0 | -1.7472 | 0 | -5.3568 | 0 | 0
gazole | 41.3 | 0 | 346.92 | 0 | 0 | 0
maintenance | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
acier | 8.2972 | 7.1096 | 10.7629 | 9.2224 | 0.17602 | 0.15083
fonte | 0.57528 | 0.31104 | 0.80539 | 0.43546 | 0.00069673 | 0.0003767
aluminium | 9.7509 | 12.7055 | 15.4978 | 20.1939 | 0 | 0
verre | 0.16905 | 0.17357 | 0.17772 | 0.18248 | 0 | 0

## Slide 80: Étude de cas
Phase 4 : interprétation – résultats relatifs
Chart: Comparaison véhicule diesel/véhicule électrique, pour trois indicateurs
| transport, voiture diesel | transport, voiture électrique | transport, voiture diesel | transport, voiture électrique | transport, voiture diesel | transport, voiture électrique | Changement climatique | Énergie primaire | Matériaux
transport, voiture diesel | 0.69001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
transport, voiture électrique | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
voiture diesel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
voiture électrique | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
batterie lithium-ion, production | 0 | 0.063797 | 0 | 0.083243 | 0 | 0.043205
batterie lithium-ion, recyclage | 0 | -0.006447 | 0 | -0.013336 | 0 | 0
gazole | 0.15239 | 0 | 0.86368 | 0 | 0 | 0
maintenance | 0.0022139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
acier | 0.030616 | 0.026234 | 0.026795 | 0.02296 | 0.00034443 | 0.00029514
fonte | 0.0021227 | 0.0011477 | 0.0020051 | 0.0010841 | 1.3633e-06 | 7.3712e-07
aluminium | 0.03598 | 0.046882 | 0.038583 | 0.050274 | 0 | 0
verre | 0.00062377 | 0.00064045 | 0.00044246 | 0.00045429 | 0 | 0

## Slide 81: Étude de cas
Phase 4 : interprétation – sensibilité mix électrique
Chart: Comparaison entre mix électriques
| transport, voiture diesel | Allemagne 2020 | France 2020 | Allemagne 2040, tendanciel | France 2040, tendanciel | Allemagne 2040, optimiste | France 2040, optimiste | transport, voiture diesel | transport, voiture électrique | transport, voiture électrique | transport, voiture électrique | transport, voiture électrique | transport, voiture électrique | transport, voiture électrique
transport, voiture diesel km | 187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
transport, voiture électrique km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
voiture diesel u | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
voiture électrique u | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
batterie lithium-ion, production kWh | 0 | 17.2896 | 17.2896 | 17.2896 | 17.2896 | 17.2896 | 17.2896
batterie lithium-ion, recyclage kWh | 0 | -1.7472 | -1.7472 | -1.7472 | -1.7472 | -1.7472 | -1.7472
gazole l | 41.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
maintenance h | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
acier kg | 8.2972 | 7.1096 | 7.1096 | 7.1096 | 7.1096 | 7.1096 | 7.1096
fonte kg | 0.57528 | 0.31104 | 0.31104 | 0.31104 | 0.31104 | 0.31104 | 0.31104
aluminium kg | 9.7509 | 12.7055 | 12.7055 | 12.7055 | 12.7055 | 12.7055 | 12.7055
verre kg | 0.16905 | 0.17357 | 0.17357 | 0.17357 | 0.17357 | 0.17357 | 0.17357

## Slide 82: Étude de cas
Phase 4 : interprétation
Quelles analyses pouvons-nous proposer ?
  Comment l’impact évolue en fonction du kilométrage
  Comment l’impact évolue en fonction du poids du véhicule
  La production du véhicule électrique ayant plus d’impact, après combien de kilomètres trouvons-nous un point de bascule vis-à-vis du véhicule diesel ?
  Devrait-on prendre en compte un mix électrique qui évolue chaque année d’usage ?
  Que se passe-t-il si la batterie doit être remplacée ?
  Autres idées ?

## Slide 83: 04|Conclusions

## Slide 84: Conclusions
Messages-clés
L’ACV est une méthode normalisée (ISO 14040)
Les principes de l’ACV sont utilisés pour des applications variées : comparaison entre produits/services/technologies, empreinte carbone individuelle, bilan carbone, FDES (EPDs)
La robustesse des résultats dépend principalement de la qualité des données d’entrée
Il est important de considérer les résultats comme des estimations (avec marge d’incertitude) plutôt que des valeurs exactes
L’ACV est une méthode holistique et multicritère
L’ACV n’est pas une analyse de risque (incidents, accidents, …)

## Slide 85: Questions
thomas.gibon@list.lu