## Slide 1: Énergie, électricité, Analyse du cycle de vie
Thomas Gibon Luxembourg Institute of Science and Technology (LIST)
Université Sorbonne Paris Nord 20 janvier 2026

## Slide 2: Le constat

## Slide 3: Émissions et concentration de CO2
Le stock (concentration) de CO2 augmente
COP1 Berlin
MIT report “Limits to Growth”
Les combustibles fossiles et le changement d’affectation des terres sont les principales sources ; la nature (terre, océan, atmosphère) offre des puits de plus en plus limités
COP15 Copenhagen
COP21 Paris
All carbon ever emitted by humans, so far
COVID19
COP27 Sharm-El-Sheikh
COP28 Dubai
Notes: Climate change is the name we give to the consequences of a rise in temperature caused by human activities.
For the first time in history, humans are irreversibly changing their environment by pouring billions of tons of greenhouse gases into the atmosphere every year. This is due to the combustion of fossil fuels and the use of land, both necessary for humanity to reach or maintain high living standards. We have known about manmade climate change for decades now, but neither climate pledges nor pandemics seem to curb the increase of atmospheric CO2 concentration.
We recently celebrated the 50% threshold of CO2 concentration, meaning that there is now half more CO2 in the atmosphere than there was in preindustrial era. It’s actually the first time in 16 million years that the atmospheric concentration of CO2

## Slide 4: Pourquoi parle-t-on de “gaz à effet de serre”, de “CO2” ?
L’effet de serre

## Slide 5: Émissions de CO2 et température
650 Gt CO2 left to emit
2023
2050 WITH EXTREME EFFORTS
2050 WITH MODERATE EFFORTS
2050 WITH NO EFFORTS
L’accord de Paris est un engagement à rester « bien en dessous » de 2°C de réchauffement
Cela se traduit à l’échelle mondiale par un budget carbone d’environ 650 Gt de CO2 à émettre, pour toujours
https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg1/downloads/report/IPCC_AR6_WGI_SPM_final.pdf
After 2050?

## Slide 6: Budget carbone

## Slide 7: 2°C n’est qu’une Moyenne…
…qui cache des variabilités importantes
Sources: IPCC, Berkeley Earth
L’air se réchauffe plus rapidement au-dessus de la terre qu’au-dessus de l’océan
Les océans resteront relativement frais, tandis que les terres émergées et les pôles connaîtront un réchauffement important (4 °C-6 °C ou plus)
Notes: Back to temperature now: is 1.5°C really that bad? How about 2°C? Well what we never really mention is that there are variations around the globe. In general, oceans remain relatively cool because water can absorb a lot of heat compared to land, but since most of us live on land this is a problem. The air at the poles also has a tendency to warm up very quickly.

## Slide 8: How important are a few degrees?
How Europe looked like “4°C ago”
“The last late Glacial was very cold and dry throughout Europe.”
“Large ice sheets were present over much of northern Europe”
“Sea level was probably in fact 120 - 140 m lower than at present”
https://www.esd.ornl.gov/projects/qen/europe.html
today
+20000 years
+4°C
How the world may look like “in 4°C”
“An increasing threat to human life from excess heat now seems almost inevitable, but will be greatly aggravated if greenhouse gases are not considerably reduced.”
Mora, C., Dousset, B., Caldwell, I. et al. Global risk of deadly heat. Nature Clim Change 7, 501–506 (2017)
+80 years
+4°C
Notes: Which brings us to the next question: how important are a few degrees really?
Well think of it this way, at 37°C you are fine, at 38°C you have a light fever, 39°C, 40°C starts to get serious, but above 41°C I hope you are at the hospital.
For our climate system it’s a bit similar. Not that the Earth hasn’t seen wide temperature variations in the past, it used to be 4°C colder about 20000 years ago. Large ice sheets were covering Northern Europe at the time. So what do you think will happen if we add another 4°C? More importantly, what do you think will happen if instead of 20000 years, we do this in 80 years?

## Slide 9: Les consequences de l’élévation des températures
Human activities  Energy use  CO2 emissions  Temperature increase  ??

## Slide 10
Chart: Annual global emissions of CO2 by source
Other greenhouse gases
2010
30%
16%
36%
4%
14%
Carbon dioxide (1 kg = 1 kg CO2 eq.)
Fluorinated gases (1 kg = 8000-23000 kg CO2 eq.)
Dinitrogen monoxide (1 kg = 300 kg CO2 eq.)
Methane (1 kg = 25 kg CO2 eq.)
Mais qui cause le problème ?

## Slide 11: Mais qui cause le problème ?
Chart: kg équivalent CO₂
| Mobilité | Logement | Alimentation | Consommation courante | Services publics
Viande et poisson | 1354.0092
Œufs et produits laitiers | 550.7834
Autres aliments | 355.7143
Boissons | 229.4931
Habillement | 621.6056
Produits d'hygiène | 321.9342
Ameublement | 331.9696
Électronique et informatique | 258.8599
Livres et journaux | 246.5973
Électroménager | 79.9897
Voiture | 2854.9379
Vols | 303.1147
Au niveau individuel
Chart: 
| Value
Car | 2.8549
Airplane | 0.30311
Train and bus | 0.22011
Space heating | 2.0311
Non-heating energy | 0.51172
Water | 0.26365
Construction & maintenance | 0.20483
Meat and fish | 1.354
Dairy and eggs | 0.55078
Other food | 0.35571
Drinks | 0.22949
Clothing | 0.62161
Budget de 1.6 tonne
~14 t CO2 eq./an/hab
Au Luxembourg:
https://carbonnerd.list.lu
Notes: And the right answer is… 24%!
This is what a Luxembourger’s carbon footprint looks like.
Most of our emissions actually arise from transportation, and housing comes second with 24%. Mostly because of heating and water. Construction and maintenance complete the category for a total of 3.5t.
To those who were here in the first session, you may have noticed that we’re showing different numbers, it’s because we have recalculated the footprint with Luxembourg-specific data, which was not the case for all categories originally.
I will pass quickly on the other category since it’s not the focus of the day.
The total is about 14.5 tonnes, but just how big is that? Well it’s clearly on the top of countries globally, typical for a rich country, but a more important question might be: is it too much? To which the answer is clearly Yes. For the global population to live sustainably in 2050, we should reduce this number to 2 tons, this would be your annual budget in 2050.

## Slide 12: Il faut qu’on parle !
…d’énergie et d’électricité

## Slide 13: Quels secteurs émettent le plus?
La perte de biodiversité
L’acidification
L’eutrophisation
La toxicité
La pollution de l’air…
L’énergie, puis l’agriculture, et les procédés industriels
S’attaquer au problème du climat c’est aussi s’attaquer à…
Notes: What can be done?
  Three quarters of greenhouse gases are emitted due to energy consumption: in industry (1/4), in transport (1/6), in buildings (1/6)
Low-hanging fruit
  40% of emissions are from burning coal for electricity
  20% of emissions are from fossil gas, used for heating or electricity, which also release methane at extraction/distribution (6%)
    …while we know how to produce carbon-free electricity
  12% of emissions from oil-burning for road transportation
    …while we can electrify the global light-duty vehicle fleet

## Slide 14: Mais l’énergie, c’est quoi?

## Slide 15: L’énergie
Quelle est la source d’énergie la plus utilisée au monde ?
  Natural (fossil) gas
  Nuclear power
  Coal
  Renewables
  Oil

## Slide 16: L’énergie
L’énergie primaire
  Le monde consomme principalement de l’énergie fossile
  Le reste = 18%
  Charbon, pétrole, et gaz = 82%

## Slide 17: L’énergie
Primaire, secondaire, finale… une clarification est nécessaire

## Slide 18: L’énergie
Conversion
https://www.ipcc.ch/report/sixth-assessment-report-working-group-3/

## Slide 19: L’énergie est partout !
Cotton field ©John Deere
Cement kiln, where temperatures reach 1450°C
A rolling mill, commonly using >100 MW
Electric arc furnace in Belval ©ArcelorMittal
Laptop production line
Timber being shipped
Garzweiler lignite mine
Shipping relies almost entirely on fossil fuels
Traffic jam
A plant-based milk factory
Textile factory in Bangladesh
A gas boiler
Plastics refinery in Finland

## Slide 20: L’énergie
  La quasi-totalité de l’énergie au Luxembourg est importée (93%)
  Principalement du pétrole, puis du gaz et de l’électricité
  La quasi-totalité des 7% produits localement est renouvelable
https://ec.europa.eu/eurostat/cache/sankey/energy/sankey.html?geos=LU&year=2020&unit=GJ&fuels=TOTAL&highlight=_&nodeDisagg=0101000000000&flowDisagg=true&translateX=0&translateY=0&scale=1&language=EN
And electricity?
Et au Luxembourg?

## Slide 21: L’énergie
Part d’énergie fossile
  Les énergies fossiles représentent 81% de l’énergie primaire dans le monde, mais il existe d’énormes variations selon les régions
Exemples
  La France utilise une part importante d’énergie nucléaire et est fortement électrifiée
  La Norvège n’utilise que 28% d’énergies fossiles, tout le reste provient de sources d’énergie renouvelables (hydroélectricité)
https://ourworldindata.org/grapher/fossil-fuels-share-energy?tab=chart&country=USA~CAN~FRA~DEU~GBR~LUX~OWID_WRL~NOR~BEL

## Slide 22: L’énergie
Et ce n’est que l’énergie que nous consommons : voici « l’énergie grise »
  Le jus d’orange n’a peut-être pas de lien direct avec l’énergie, mais l’énergie est nécessaire pour... …la production d’engrais …l’irrigation …l’emballage et la production …le traitement du jus …le transport Et tout ce qui se passe en dehors du Luxembourg !
L’énergie qui est utilisée ailleurs pour répondre à notre consommation domestique est appelée « énergie grise »
Par notre consommation, nous utilisons plus d’énergie que notre consommation directe

## Slide 23: Il faut qu’on parle !
…d’énergie et d’électricité

## Slide 24: L’électricité et la décarbonation
Leviers de décarbonation
Selon le GIEC*
  L’approvisionnement en énergie doit augmenter le moins possible
  L’électricité deviendra notre principal vecteur énergétique dès 2050
  Cette électricité et les autres vecteurs énergétiques seront à faible émission de carbone
Seule cette combinaison de mesures limitera le réchauffement
*Groupe intergouvernemental d’experts sur le climat (GIEC en français, IPCC en anglais) https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/sites/2/2022/06/SR15_Full_Report_HR.pdf IPCC (2022) Figure 2.14

## Slide 25: L’électricité et la décarbonation
Pourquoi électrifier l’économie est-il nécessaire?
rendement: 30%
rendement: 90%
rendement: 100%
rendement: 300%
1. Électrifier, c’est augmenter le rendement énergétique
2. L’électricité est un des seuls vecteurs énergétiques bas-carbone*
*quels sont les autres?

## Slide 26: L’électricité et la décarbonation
Un taux d’électrification élevé rend possible la décarbonation
  Norvège – d’énormes ressources naturelles (hydroélectriques), un réinvestissement intelligent de l’extraction du pétrole dans des technologies propres, une industrie lourde électrifiée, premier pays du monde en électrification du parc de véhicules privés Suède – de bonnes ressources naturelles, un système de taxe carbone agressif, diversité du mix électrique, popularité du chauffage urbain
  Taïwan – technologie, industrie et informatique
  Chine – énormes ressources naturelles, électrification agressive (véhicules électriques)
  France – grand parc nucléaire, forte électrification des ménages, faible industrie lourde
Électrifier !
https://yearbook.enerdata.net/electricity/share-electricity-final-consumption.html

## Slide 27: Les sources d’électricité
Quelles centrales électriques émettent le plus/le moins de CO2 ?
Chart: g CO2 eq./kWh
| Coal | Oil | Gas | Biomass | Nuclear | Hydro | Wind on-shore | Wind off-shore | Solar | Grid average, low voltage
Plant | 1150 | 1018.1712 | 596.1209 | 144.0181 | 5.483 | 6.7143 | 27.4285 | 12.5407 | 52.2776 | 310.9167

## Slide 28: Les sources d’électricité
Quelles centrales électriques émettent le plus/le moins de CO2 ?
Chart: g CO2 eq./kWh
| Coal | Oil | Gas | Biomass | Nuclear | Hydro | Wind on-shore | Wind off-shore | Solar | Grid average, low voltage
Plant | 1150 | 1018.1712 | 596.1209 | 144.0181 | 5.483 | 6.7143 | 27.4285 | 12.5407 | 52.2776 | 310.9167
Lifecycle greenhouse gas emissions from electricity production through various sources, global warming potential over 100 years, excluding biogenic carbon, including fugitive methane emissions at extraction, “coal” = hard coal and lignite average, Source: UNECE (2022) and Ricardo (2020)

## Slide 29: UNECE Carbon neutrality toolkit
https://unece.org/sed/documents/2021/10/reports/life-cycle-assessment-electricity-generation-options
https://www.resourcepanel.org/reports/green-energy-choices-benefits-risks-and-trade-offs-low-carbon-technologies-electricity
UPDATE
Notes: I will show results from a report published two weeks ago, which is actually part of a UN Economic Commission for Europe’s Toolkit for policymakers – the link is here for those interested. The report is itself an update of a previous UNEP report which was called “Green Energy Choices”.

## Slide 30: Impacts sur le réchauffement climatique
Émissions sur le cycle de vie, g CO2 eq./kWh
Chart: Lifecycle GHG emissions, in g CO2 eq. per kWh, regional variation, 2020
| PC, without CCS | IGCC, without CCS | SC, without CCS | NGCC, without CCS | PC, with CCS | IGCC, with CCS | SC, with CCS | NGCC, with CCS | 660 MW | 360 MW | average | tower | trough | poly-Si, ground-mounted | poly-Si, roof-mounted | CdTe, ground-mounted | CdTe, roof-mounted | CIGS, ground-mounted | CIGS, roof-mounted | onshore | offshore, concrete foundation | offshore, steel foundation | Hard coal | Natural gas | Hard coal | Natural gas | Hydro | Nuclear | CSP | PV | Wind
CAZ | 929.3318 | 767.703 | 865.8196 | 403.1196 | 236.9335 | 168.6877 | 211.8642 | 92.0462 | 101.1489 | 7.3473 | 4.9925 | 18.2745 | 39.0589 | 30.2685 | 30.5899 | 9.7469 | 12.0812 | 10.1417 | 12.5165 | 9.6073 | 15.7739 | 14.7419
CHA | 1095.1601 | 912.4752 | 1021.1643 | 424.0152 | 470.1115 | 363.8916 | 426.7908 | 116.5064 | 103.1718 | 7.4942 | 5.8907 | 28.0241 | 50.2356 | 47.7231 | 48.8592 | 13.0899 | 15.7993 | 13.7396 | 16.5051 | 12.6945 | 22.6451 | 21.1848
EUR | 1022.9019 | 849.392 | 953.4747 | 433.6796 | 368.507 | 278.8339 | 333.1391 | 127.8194 | 147.3883 | 10.706 | 5.1329 | 21.7084 | 41.9864 | 36.7103 | 37.2069 | 11.4377 | 14.1069 | 11.9211 | 14.6381 | 12.4038 | 14.222 | 13.2938
IND | 984.2796 | 815.6739 | 917.2923 | 424.0152 | 314.1959 | 233.3676 | 283.0791 | 116.5064 | 122.8236 | 8.9217 | 6.2567 | 40.6821 | 59.9791 | 72.2272 | 74.1201 | 19.1526 | 22.9564 | 20.1442 | 24.0303 | 16.2745 | 16.0621 | 15.0301
JPN | 929.3328 | 767.7039 | 865.8196 | 513.4335 | 236.9335 | 168.6877 | 211.8642 | 221.1784 | 147.3883 | 10.706 | 5.5713 | 87.3778 | 79.7421 | 77.0608 | 78.6311 | 22.1028 | 26.8947 | 23.1403 | 28.0262 | 11.4119 | 17.0393 | 15.9354
LAM | 927.3493 | 765.9722 | 863.9624 | 424.0152 | 234.1459 | 166.3541 | 209.2948 | 116.5064 | 84.5671 | 6.1428 | 4.9517 | 13.7818 | 27.0315 | 22.7367 | 22.949 | 7.4244 | 9.2204 | 7.7198 | 9.5465 | 7.7557 | 15.7572 | 14.7251
MEA | 912.4919 | 753.0014 | 850.0433 | 424.0152 | 213.2528 | 148.8636 | 190.0371 | 116.5064 | 147.3883 | 10.706 | 5.5388 | 21.5876 | 37.8782 | 38.9704 | 39.6996 | 11.3968 | 13.9053 | 11.9191 | 14.4755 | 9.6143 | 15.8963 | 14.8643
NEU | 1022.9015 | 849.3916 | 953.4747 | 433.6796 | 368.507 | 278.8339 | 333.1391 | 127.8194 | 147.3883 | 10.706 | 4.8972 | 67.1374 | 122.0953 | 82.3631 | 83.0785 | 27.0999 | 33.6988 | 28.1672 | 34.8783 | 8.9512 | 15.7504 | 14.7184
OAS | 918.7548 | 758.469 | 855.91 | 424.0152 | 222.0588 | 156.2355 | 198.1538 | 116.5064 | 109.7573 | 7.9726 | 5.7722 | 44.68 | 59.1322 | 73.9176 | 75.5353 | 20.7731 | 25.174 | 21.7737 | 26.263 | 12.6293 | 22.5818 | 21.1216
REF | 1018.0767 | 845.1795 | 948.9535 | 485.9287 | 361.7206 | 273.1526 | 326.8838 | 188.9816 | 93.7926 | 6.8129 | 5.8758 | 46.2466 | 71.2157 | 73.6031 | 75.2899 | 20.4053 | 24.6663 | 21.4051 | 25.753 | 10.9656 | 15.9833 | 14.9513
SSA | 912.4918 | 753.0013 | 850.0433 | 424.0152 | 213.2528 | 148.8636 | 190.0371 | 116.5064 | 99.2037 | 7.206 | 5.5023 | 21.3806 | 38.3302 | 38.4056 | 39.0935 | 11.3394 | 13.8554 | 11.8528 | 14.4165 | 9.7293 | 15.8814 | 14.8494
USA | 962.793 | 796.9154 | 897.1649 | 458.3445 | 283.984 | 208.0759 | 255.232 | 156.6918 | 99.2037 | 7.206 | 5.4139 | 19.5354 | 42.8171 | 33.3442 | 33.9371 | 9.8722 | 12.0745 | 10.3175 | 12.5615 | 8.507 | 12.741 | 11.913
REMIND regions
Canada, Australia & New Zealand
China
European Union
India
Japan
Latin America
Middle East and NorthAfrica
Non-EU member states
Other Asia
Reforming countries
Sub Saharan Africa
United States
+CCS
Notes: Datasets have been regionalized, which means that fossil technologies use resources from where each of these regions actually source their energy carriers (coal or natural gas), including respective rates of fugitive methane emissions.
For climate change this explains the variation in the various power plants we modelled here coal and gas…

## Slide 31: Emprise au sol
Emprise au sol sur le cycle de vie, en m2-annum/MWh
Chart: Total land occupation (agricultural and urban), in m2a per TWh, regional variation, 2020
| PC, without CCS | IGCC, without CCS | SC, without CCS | NGCC, without CCS | PC, with CCS | IGCC, with CCS | SC, with CCS | NGCC, with CCS | 660 MW | 360 MW | average | tower | trough | poly-Si, ground-mounted | poly-Si, roof-mounted | CdTe, ground-mounted | CdTe, roof-mounted | CIGS, ground-mounted | CIGS, roof-mounted | onshore | offshore, concrete foundation | offshore, steel foundation | Hard coal | Natural gas | Hard coal | Natural gas | Hydro | Nuclear | CSP | PV | Wind
CAZ | 11.1145 | 9.0195 | 10.4209 | 2.1286 | 16.0194 | 12.1271 | 14.8588 | 2.6204 | 10.4261 | 28.7877 | 0.68981 | 14.5176 | 14.9658 | 15.6849 | 4.788 | 9.5719 | 1.3621 | 9.2575 | 1.3336 | 0.74621 | 1.0913 | 1.0255
CHA | 26.6085 | 22.5461 | 24.9356 | 0.70093 | 37.8065 | 30.3661 | 34.9406 | 0.94922 | 10.6346 | 29.3635 | 0.59284 | 15.5569 | 16.7261 | 16.9415 | 4.3296 | 10.8409 | 1.3865 | 10.496 | 1.3715 | 0.93099 | 1.5161 | 1.423
EUR | 20.3898 | 17.117 | 19.1099 | 2.2105 | 29.0619 | 23.0456 | 26.8804 | 2.7163 | 15.1922 | 41.9478 | 0.63753 | 15.934 | 15.5811 | 17.4182 | 4.9521 | 10.8473 | 1.4759 | 10.4959 | 1.4511 | 0.9464 | 0.97374 | 0.91454
IND | 20.991 | 17.642 | 19.6731 | 0.70093 | 29.9073 | 23.7532 | 27.6596 | 0.94922 | 12.6602 | 34.9565 | 0.72304 | 22.4599 | 20.1915 | 26.1666 | 8.5861 | 15.6116 | 2.3324 | 15.0911 | 2.2738 | 1.2399 | 1.1007 | 1.0349
JPN | 11.1147 | 9.0197 | 10.4209 | 5.8406 | 16.0194 | 12.1271 | 14.8588 | 6.9657 | 15.1922 | 41.9478 | 0.77885 | 58.6547 | 29.3606 | 34.7823 | 12.7181 | 19.9727 | 3.2318 | 19.2893 | 3.1295 | 0.90794 | 1.1977 | 1.1273
LAM | 10.3263 | 8.3314 | 9.682 | 0.70093 | 14.9103 | 11.1986 | 13.8365 | 0.94922 | 8.7169 | 24.0684 | 1.0246 | 13.0963 | 11.6042 | 15.155 | 6.9434 | 7.8665 | 1.549 | 7.5778 | 1.4783 | 0.67736 | 1.1717 | 1.1058
MEA | 12.9939 | 10.6602 | 12.1817 | 0.70093 | 18.6625 | 14.3397 | 17.2949 | 0.94922 | 15.1922 | 41.9478 | 0.52248 | 13.2254 | 12.9314 | 14.8533 | 3.0599 | 9.9438 | 1.1416 | 9.6366 | 1.1422 | 0.6943 | 1.054 | 0.98814
NEU | 20.3896 | 17.1169 | 19.1099 | 2.2105 | 29.0619 | 23.0456 | 26.8804 | 2.7163 | 15.1922 | 41.9478 | 0.5443 | 51.8288 | 45.2965 | 39.9427 | 8.8517 | 26.3685 | 3.1325 | 25.5465 | 3.1225 | 0.66321 | 1.0593 | 0.99344
OAS | 24.9351 | 21.0852 | 23.3681 | 0.70093 | 35.4536 | 28.3963 | 32.7718 | 0.94922 | 11.3134 | 31.2377 | 0.55391 | 25.6231 | 19.8001 | 26.6864 | 6.0889 | 17.5129 | 2.1105 | 16.9649 | 2.1005 | 0.91632 | 1.5019 | 1.4088
REF | 18.8197 | 15.7463 | 17.6391 | 2.8199 | 26.8542 | 21.1974 | 24.8455 | 3.4296 | 9.6678 | 26.6941 | 0.59939 | 26.39 | 23.9559 | 26.8086 | 6.9327 | 17.1064 | 2.2022 | 16.561 | 2.177 | 0.80743 | 1.0725 | 1.0067
SSA | 12.994 | 10.6603 | 12.1817 | 0.70093 | 18.6625 | 14.3397 | 17.2949 | 0.94922 | 10.2256 | 28.2341 | 0.56699 | 13.6647 | 13.3689 | 15.4527 | 3.6431 | 10.0709 | 1.2339 | 9.7543 | 1.2259 | 0.71529 | 1.0641 | 0.99824
USA | 18.4779 | 15.4479 | 17.319 | 1.7522 | 26.3737 | 20.7951 | 24.4026 | 2.1799 | 10.2256 | 28.2341 | 0.58485 | 12.6318 | 15.0781 | 13.7416 | 3.439 | 8.8368 | 1.1173 | 8.5565 | 1.1065 | 0.63087 | 0.85805 | 0.80525
REMIND regions
Canada, Australia & New Zealand
China
European Union
India
Japan
Latin America
Middle East and NorthAfrica
Non-EU member states
Other Asia
Reforming countries
Sub Saharan Africa
United States
+CCS
When accounting for “project area” as land use
Notes: Here is land use, expressed in m2annum per MWh (one m2 occupied over one year per MWh)

## Slide 32: Emprise au sol
Surface directe vs. “projet”
L’utilisation des terres dépend fortement de
  …Performance de l’équipement (mesuré par unité d’énergie), c’est-à-dire ensoleillement, régime éolien
  …la combinaison possible avec d’autres usages (e.g. l’agrivoltaïsme)
  …ce qui est considéré comme emprise au sol: parc entier ou éléments seuls?
https://ourworldindata.org/land-use-per-energy-source
 voir NREL (2009)

## Slide 33: Emprise au sol
Surface directe vs. “projet”
https://assets.rte-france.com/prod/public/2022-01/Energy%20pathways%202050_Key%20results.pdf
Zone de co-usage
Surface imperméabilisée
Surface articialisée
Wind farm – area occupied by type
PV farm – area occupied by type
Notes: I’d like to steer a bit away from the UNECE report for a minute, and look at this LCA study by the French electricity TSO, which looked at land use more in detail. Instead of splitting between direct and project land use, they distinguished three land types: shared use area, artificialized area, and sealed land. This depicts yet again a different picture of land use for electricity infrastructure projects. The amount of land that is actually sealed (deprived of its natural characteristics, e.g. permeability) is very low.

## Slide 34: Emprise au sol
Surface directe vs. “projet”
  L’artificialisation reste mineure comparée aux infrastructures existantes et futures telles que les routes et les bâtiments
https://assets.rte-france.com/prod/public/2022-01/Energy%20pathways%202050_Key%20results.pdf
  Extrait du rapport RTE comparant les terrains occupés par de nouvelles infrastructures électriques avec les terrains scellés par d’autres infrastructures (routes, bâtiments...)
Renewable-heavy Nuclear-heavy
Notes: They also put this artificialisation question into perspective, and show that even deploying a renewable-rich infrastructure will occupy a very small amount of land. This is for France, and I’m imagining that the situation in the US is even more comfortable for renewables.

## Slide 35: Material requirements
“Critical” minerals, IEA
Many estimates, little agreement on criticality
Bulk materials
Kalt, G., Thunshirn, P., Wiedenhofer, D., Krausmann, F., Haas, W., & Haberl, H. (2021). Material stocks in global electricity infrastructures–An empirical analysis of the power sector's stock-flow-service nexus. Resources, Conservation and Recycling, 173, 105723.

## Slide 36: Material footprint

## Slide 37: Emrpeinte matière (ou “empreinte matérielle”
Définition
« Empreinte matérielle » désigne la quantité totale de matières premières extraites pour répondre aux besoins de consommation finale
  Notre empreinte matérielle

## Slide 38: Quels matériaux utilisons-nous le plus ?
Triez ces matériaux par ordre du plus au moins extrait
Matériaux de construction
Cultures et résidus de culture
Charbon
Bois
Fer
Pétrole

## Slide 39: Quels matériaux utilisons-nous le plus ?
Chart: Matériaux extraits à l’échelle mondiale en 2024, total = 107 Gt
| Non-metallic minerals - construction dominant | Crops | Crop Residues | Coal | Non-ferrous ores | Grazed biomass and fodder crops | Petroleum | Ferrous ores | Natural Gas | Wood | Non-metallic minerals - industrial or agricultural dominant | Oil shale and tar sands | Wild catch and harvest
 | 50936.3022 | 9995.0728 | 8281.153 | 7835.5069 | 7136.8301 | 6406.5885 | 4416.2806 | 3482.9403 | 2853.2558 | 2488.9457 | 2058.5234 | 997.447 | 82.6239
Data from https://www.resourcepanel.org/global-material-flows-database
Notes: Present which materials are the most extracted for one year

## Slide 40: Empreinte matière
Une accumulation rapide
https://doi.org/10.1038/s41586-020-3010-5
  La somme des matériaux accumulés dans l’environnement constructif (ce que nous appelons la technosphère) a désormais dépassé la masse cumulée de tous les êtres vivants.
Notes: Evolution over time

## Slide 41: Empreinte matière
Pourquoi ça croît si vite ?!
Cela dépend de la région !
Afrique, Asie de l’Ouest
  Principalement à cause de l’augmentation de la population Les progrès technologiques n’ont pas conduit à une réduction de l’efficacité
Amérique du Nord, Europe (jusqu’en 2000) et APAC, Europe de l’Est (à partir de 2000)
  Principalement à cause de l’affluence (augmentation du niveau de vie et de la consommation En partie compensé par des améliorations d’efficacité
https://doi.org/10.1111/jiec.13593

## Slide 42: Empreinte matière
Plus que tous les êtres vivants
  Les deux catégories dominantes sont les bâtiments et les infrastructures (composés de béton, d’agrégats, de briques et d’asphalte) ainsi que les arbres et arbustes (la majorité de la masse végétale et, par conséquent, de la biomasse globale).
  De même, la masse globale du plastique produit est supérieure à la masse totale de tous les animaux terrestres et marins réunis.
https://doi.org/10.1038/s41586-020-3010-5

## Slide 43: Pourquoi est-ce un problème ?

## Slide 44: Rareté des ressources
https://www.resourcepanel.org/reports/global-resources-outlook-2024

## Slide 45: Rareté des ressources
Qu’est-ce qu’une ressource ?
https://groundtruthalaska.org/articles/CoalTerminology/

## Slide 46: Rareté des ressources
Qu’est-ce qu’une ressource ? [Simplifié !]
https://ourworldindata.org/reserve-vs-resource

## Slide 47: Risque d’approvisionnement
Un élément clé de la criticité
Les matériaux critiques sont des ressources vulnérables aux perturbations de l’approvisionnement, où ces perturbations peuvent avoir des impacts négatifs importants sur la société
https://doi.org/10.1016/j.joule.2024.03.001
  Le risque d’offre est généralement dérivé de (1) la part de l’importation nationale dans l’importation mondiale, (2) la probabilité de perturbation de l’approvisionnement et (3) la dépendance aux importations
  Lorsqu’on prend en compte les investissements directs étrangers (c’est-à-dire que la production appartient à une entreprise étrangère), ces indicateurs peuvent varier
https://doi.org/10.1038/s41893-024-01329-3
Notes: Circle size represents the value of SRI. The horizontal (share of national imports in total global import) and vertical (likelihood of supply disruption) axes represent two of the three sub-indicators used to calculate the SRI. The colour of the circle represents the third sub-indicator used to calculate the SRI: import dependency. The likelihood of supply disruption was derived from the supply concentration (measured using HHI) and the political stability of suppliers, which represents relative rather than actual probabilities in the interval 0–1. ‘Adj.’ stands for ‘adjusted’ SRI that considers the impact of FDI.

## Slide 48: Dépendance géopolitique
Les matières premières critiques sont concentrées
  Actuellement, pour certaines matières premières critiques, l’UE dépend uniquement d’un seul pays:
  La Chine fournit 100 % de l’approvisionnement européen en terres rares lourdes
  La Turquie fournit 98 % de l’approvisionnement européen en bore
  L’Afrique du Sud fournit 71 % de la demande en platine de l’UE
  Que se passe-t-il lorsque ces pays veulent imposer des droits de douane ?

## Slide 49: Demande en matériaux
Indicateurs de criticité spécifiques à chaque matériau ?
  Une manière plus précise d’évaluer la criticité d’un matériau serait d’évaluer les différentes dimensions environnementales, sociales ou de gouvernance associées à l’extraction
  …et comparer la demande future à la production actuelle pour évaluer « l’écart d’extraction » pour chaque matériau

## Slide 50: Transition vers l’abandon des combustibles fossiles ?

## Slide 51: Se débarrasser des fossiles
Pourquoi est-ce si difficile ?
  Les combustibles fossiles sont denses en énergie, faciles à stocker et à transporter
  Nous avons construit toute notre infrastructure autour d’eux !
  Certains pays dépendent presque entièrement des exportations de pétrole et de gaz
  Aucun substitut aux usages non énergétiques (plastiques, produits chimiques, ...)
  Acceptation sociale et politique
  Coûts à court terme de la transition énergétique
https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg3/chapter/chapter-6/

## Slide 52: Se débarrasser des fossiles
Selon l’Agence internationale de l’énergie
IEA Net Zero Scenario

## Slide 53: Se débarrasser des fossiles
« CLEVER » : un scénario bas carbone pour l’Europe
https://clever-energy-scenario.eu/wp-content/uploads/2023/10/CLEVER_final-report.pdf

## Slide 54: Se débarrasser des fossiles
« CLEVER » : un scénario bas carbone pour l’Europe
https://clever-energy-scenario.eu/wp-content/uploads/2023/10/CLEVER_final-report.pdf

## Slide 55: Se débarrasser des fossiles
« CLEVER » : un scénario bas carbone pour l’Europe
Une Europe sans fossiles peut-elle exister ?
  Quelles sont, selon vous, les limites ?
  Existe-t-il des secteurs qui n’ont pas d’autres alternatives que les combustibles fossiles ?
  Si jamais on y arrive, comment penses-tu que la dernière goutte d’huile sera utilisée ? 
https://clever-energy-scenario.eu/wp-content/uploads/2023/10/CLEVER_final-report.pdf

## Slide 56: Principes fondamentaux de l’ACV

## Slide 57: L’ACV est un processus itératif
4 phases
Comme décrit dans ISO14040:2006
Notes: This is a simple figure illustrating showing the names of the four phases (steps) and their connections
Phase 1: Define the goal of the study, define the scope of study
Phase 2: Assemble inventories of material flows, energy flows and emissions, and then analyse these inventories
Phase 3: Quantify the actual environmental impacts that we are ultimately interested in
Phase 4: Identifying, qualifying, checking, evaluating information from the other phases, and also about presenting results

## Slide 58: Phase 1 : Objectif et champ d’application

## Slide 59: Phase 1 : Objectif et champ d’application
La définition de l’objectif doit indiquer sans ambiguïté :
  Les raisons de la réalisation de l’étude L’application prévue Le public visé
La définition du champ d’application doit couvrir :
  Le produit à étudier L'« unité fonctionnelle » Les types d’impact sur l’environnement à étudier Limites du système (peut être en relation avec des systèmes techniques, des frontières géographiques, du temps, etc.)
“Goal and scope”

## Slide 60: Phase 1 : Objectif et champ d’application
Une unité de référence pour l’évaluation et la comparaison entre les alternatives
  Doit saisir la « fonction » du ou des produits à l’étude
Par exemple, pour la peinture en bâtiment
  « L’unité fonctionnelle consiste à protéger un mur extérieur de maison en bois à Oléron pour une durée de 10 ans »
Ou, pour l’électricité
  « L’unité fonctionnelle est 1 kWh d’électricité produite par une centrale hydroélectrique » « L’unité fonctionnelle est 1 kWh d’électricité fournie à un consommateur français »
Le choix de l’unité fonctionnelle n’est pas anodin, car les produits comparés ne présentent parfois pas exactement la même fonction
L’unité fonctionnelle
Notes: A unit that the LCA analyst chooses
Mathematically, all quantified results will be measured in relation to the functional unit

## Slide 61: Phase 1 : Objectif et champ d’application
Les frontières du système
Émissions
Déchets
Énergie primaire
Matières premières
Unité fonctionnelle
Frontières du système

## Slide 62: Phase 2 : Analyse d’inventaire

## Slide 63: Phase 2 : Analyse d’inventaire
Collecte de données
Objectif
  Produire une “cartographie” de toutes les activités associées à la production, à l’opération, et à la fin de vie du produit ou du service, conventionnellement:
    1. Construire un diagramme
    2. Obtenir les données quantifiées
    3. Formater ces données sur une base commune
  Les données peuvent provenir de mesures, de données de production (documentation machines, …), de bases de données d’ACV, de la littérature scientifique, ou de jugement d’expert
  Idéalement, l’incertitude est également quantifiée
Notes: Phases ISO 14040

## Slide 64: Phase 2 : Analyse d’inventaire
Collecte de données
Table: Arvesen et al. 2013
Notes: Phases ISO 14040

## Slide 65: Phase 2 : Analyse d’inventaire
Calcul d’inventaire
Objectif
  L’étape du calcul d’inventaire consiste à agréger les émissions et ressources brutes de toutes les activités comprises dans les frontières du système
  La liste ainsi obtenue peut contenir des centaines ou des milliers de substances et matériaux, émis ou requis à toute étape du cycle de vie, mis à l’échelle de l’unité fonctionnelle, ici 1 kWh
Table: Arvesen et al. 2013
Notes: Algèbre

## Slide 66: Phase 2 : Analyse d’inventaire
Données primaires vs. données secondaires
Données primaires
Consommations de l'usine
a m3 l'eau
b kg gaz naturel
c kWh électricité
d kg acier chromé
e kg acier faiblement allié
…
Production de l'usine
n vélos/an
Déchets d'usine
α m3 eaux usées
β kg ferraille d'acier
Foreground
Données secondaires
Production de matériaux
Extraction et distribution de gaz naturel
Production d'électricité
Sidérurgie
Plasturgie
…?
Traitement des déchets
Traitement des eaux usées
Recyclage de l'acier
...?
Émissions
Combustion direct de gaz naturel
Background
Assemblage de vélos

## Slide 67: Phase 2 : Analyse d’inventaire
Bases de données
  Il n’est pas réaliste d’aller collecter les données de production en amont pour tous les matériaux et vecteurs énergétiques, il faut s’appuyer sur des bases de données existantes
En général, une base de données contient des “activités”, liées…
  …entre elles, pour composer la “technosphère” (exchanges), or
  …avec l’environnement, pour composer la “biosphère” (elementary flows)
Database
Biosphere
CO2, fossil, in air, kg
Iron ore, in ground, kg
Nitrate, in freshwater, kg
Forest area, m2
…
Elementary flow (emissions)
Elementary flow (resource)
Inputs
Outputs
Technosphere
Activity 1
Inputs
Outputs
Activity 234
Inputs
Outputs
Activity 4807
Exchange
A
B
Equivalent in LCA algebra

## Slide 68: Phase 2 : Analyse d’inventaire
Bases de données – liste non exhaustive
Name: ecoinvent
Provider: ecoinvent centre (CH)
Name: GaBi
Provider: Sphera (ex-Thinkstep, DE)
Name: Agribalyse
Provider: ADEME (French EPA)
Name: Environmental Footprint database
Provider: European Commission
Name: World Food LCA database
Provider: Quantis (CH)
Name: Global LCA data access (GLAD)*
Provider: UNEP Life Cycle Initiative
Name: Big Open Network for Sustainability Assessment Information (BONSAI)*
Provider: BONSAI association (DK)
Name: Inventory Database for Environmental Analysis (IDEA)
Provider: National Institute of Advanced Industrial Science and Technology (JP)
Name: US LCI database
Provider: National Renewable Energy Laboratory (NREL, US)
*database aggregators

## Slide 69: Phase 2 : analyse d’inventaire
Choix méthodologiques : allocation des impacts à des coproduits
  Question: mon procédé fournit plusieurs produits indissociables (e.g. bitume+diesel+gaz, viande+lait, chaleur+électricité) – comment allouer les impacts des différents intrants à ces produits ?
https://sustained.com/blog/lets-talk-about-allocation-in-lca
Provost‐Savard, A., & Majeau‐Bettez, G. (2024). Substitution modeling can coherently be used in attributional life cycle assessments. Journal of Industrial Ecology, 28(3), 410-425.
Allocation
Massique
Économique
Expansion
Substitution

## Slide 70: Phase 2 : analyse d’inventaire
Choix méthodologiques : allocation des bénéfices du recyclage
  Question: comment allouer les bénéfices du recyclage à un produit qui utilise des matériaux recyclés ET qui lui-même sera recyclé ?
https://luciolesconseil.fr/quest-ce-que-la-circular-footprint-formula/

## Slide 71: Phase 2 : analyse d’inventaire
Choix méthodologiques : carbone biogénique
  Question: Le carbone dit “biogénique” (issu de la biomasse) est considéré comme faisant déjà partie du cycle naturel du carbone, et son impact est considéré nul – est-ce une hypothèse correcte?
https://timbertectonics.com/wp-content/uploads/2021/12/biogenic-carbon-in-lca-and-practice-3.jpg

## Slide 72: Phase 3 : Évaluation d’impact

## Slide 73: Phase 3 : Évaluation d’impact
Caractériser les impacts
Objectif
  La liste de substances issue de l’analyse d’inventaire n’offre que peu d’information quant aux impacts environnementaux du produit ou du service, il faut caractériser ces impacts
  La caractérisation pondère et agrège les substances par catégorie d’impact, chacune étant associée à un indicateur environnemental
Catégorie d’impact | Indicateur environnemental | Unité | Exemple de substances
Changement climatique | Pouvoir de réchauffement global (100 ans) | kg CO2 eq. | CO2, CH4, N2O, SF6, (H)CFC, …
Écotoxicité en eau douce | Unité de toxicité comparative (CTU) pour les écosystèmes | CTUe | Dioxines, insecticides, …
Eutrophisation en eau douce | Fraction phosphate | kg P | Ion phosphate, phosphore sous différentes formes, …
Ressources minérales et métalliques | Potentiel de déplétion abiotique | kg Sb eq. | Or, platine, argent, molybdène, indium, antimoine, cuivre, …
Émissions de particules | Incidence de maladies | disease incidence | PM2.5, PM10, NH3, SO2, SO3, NOx, …
Pouvez-vous nommer des substances de cette colonne ?
Notes: QUESTION : QUELLES SUBSTANCES ?
CO2
CH4
N2O
CFC
HCFC
Dioxines
Insecticides
Aluminium
Cadmium

## Slide 74: Phase 3 : Évaluation d’impact
Climate change
Notes: There are many indicators, I won’t go into details but the most important ones are
Climate change, expressed in kg CO2 eq.

## Slide 75: Phase 3 : Évaluation d’impact
Air pollution
Air pollution
Air pollution
Notes: Air pollution indicators such as particulate matter emissions or photochemical ozone creation (smog)

## Slide 76: Phase 3 : Évaluation d’impact
Toxicity
Toxicity
Notes: Toxicity indicators, both carcinogenic (e.g. dioxins) and non-carcinogenic (heavy metals) – ecotoxicity too

## Slide 77: Phase 3 : Évaluation d’impact
Radiation

## Slide 78: Phase 3 : Évaluation d’impact
Eutrophication
Notes: Eutrophication is the saturation of fresh or marine water in nitrate or phosphate, which stimulate the development of algae which decreases the oxygen content of water (hypoxia)

## Slide 79: Phase 3 : Évaluation d’impact
Resources (land)
Resources (water, materials, energy carriers)
Notes: Or resources, which are an important part of the impact assessment toolbox, since this is where most of the newer, low-carbon technologies (such as decentralized power production or electric vehicles) tend to have higher impacts than conventional ones.

## Slide 80: Phase 3 : Évaluation d’impact
Exemples de facteurs de caractérisation

## Slide 81: Phase 3 : Évaluation d’impact
Chaîne de calcul de l’évaluation
Évaluation d’impact “midpoint”
Particulate matter
Smog-creation
Acidification
Ozone depletion
Human toxicity
Ecosystem toxicity
Water depletion
Mineral depletion
…
Évaluation d’impact “endpoint”
Dommages sur les écosystèmes
Dommages sur la santé humaine
Amenuisement des ressources
Activités
Production d’acier
Laminage Production de plastique
Extrusion
Transport
Combustion d’hydrocarbures
Combustion de biomasse
Génération d’électricité
…
Substances (analyse d’inventaire)
CO2 to air
NOx to air
Hg to air
Hg to water
Hg to soil
Land use
Water use
Iron ore extracted
…
Pouvez-vous imaginer une étape additionnelle ?

## Slide 82: Phase 3 : Évaluation d’impact
Normalisation et pondération
  Comment comparer des impacts fondamentalement différents ?
  Exemple : production d’hydrogène
  L’électrolyse (production d’hydrogène à partir d’eau) émet moins de CO2, mais demande plus de matériaux – comment arbitrer ?
  Ressources minérales et métalliques
  Ressources énergétiques
  Gaz à effet de serre
https://librairie.ademe.fr/changement-climatique-et-energie/4213-analyse-de-cycle-de-vie-relative-a-l-hydrogene.html
Chart: 
| NG (200 bar) | NG (500 bar) | Biométhane (200 bar) | Biométhane (500 bar) | Électrolyse FR | Électrolyse 100% renouvelable | Électrolyse EU | Vaporeformage | Électrolyse (PEM)
Émissions de gaz à effet de serre de la production d'hydrogène (kg CO2 eq./kg H2) | 17.492 | 13.626 | 7.37 | 3.504 | 3.85 | 2.424 | 24.503
Chart: 
| NG (200 bar) | NG (500 bar) | Biométhane (200 bar) | Biométhane (500 bar) | Électrolyse FR | Électrolyse 100% renouvelable | Électrolyse EU | Vaporeformage | Électrolyse (PEM)
Ressources abiotiques (minerais, métaux) requises pour la production d'hydrogène (kg Sb eq./kg H2) | 1.6e-05 | 1.6e-05 | 1.5e-05 | 1.5e-05 | 1.2e-05 | 3.9e-05 | 1.3e-05
Chart: 
| NG (200 bar) | NG (500 bar) | Biométhane (200 bar) | Biométhane (500 bar) | Électrolyse FR | Électrolyse 100% renouvelable | Électrolyse EU | Vaporeformage | Électrolyse (PEM)
Ressources énergétiques requises pour la production d'hydrogène (MJ/kg H2) | 307.236 | 256.333 | 119.995 | 69.092 | 516.867 | 26.81 | 439.653

## Slide 83: Phase 3 : Évaluation d’impact
Normalisation et pondération
  Il est possible de normaliser les résultats par rapport à une référence donnée.
  La Commission européenne recommande d’utiliser l’empreinte annuelle d’un citoyen européen moyen.
  Une pondération est ensuite nécessaire pour produire un score unique – cette étape est bien plus subjective !

## Slide 84: Phase 3 : Évaluation d’impact
Normalisation et pondération
  Il est possible de normaliser les résultats par rapport à une référence donnée.
  La Commission européenne recommande d’utiliser l’empreinte annuelle d’un citoyen européen moyen.
  Une pondération est ensuite nécessaire pour produire un score unique – cette étape est bien plus subjective !
Chart: Comparaison de méthodes de production d'hydrogène après normalisation et pondération
| NG (200 bar) | NG (500 bar) | Biométhane (200 bar) | Biométhane (500 bar) | Électrolyse FR | Électrolyse 100% renouvelable | Électrolyse EU | Vaporeformage | Électrolyse (PEM)
Émissions de gaz à effet de serre de la production d'hydrogène (kg CO2 eq./kg H2) | 0.00047472 | 0.0003698 | 0.00020002 | 9.5096e-05 | 0.00010449 | 6.5785e-05 | 0.00066499
Ressources abiotiques (minerais, métaux) requises pour la production d'hydrogène (kg Sb eq./kg H2) | 2.0864e-05 | 2.0864e-05 | 1.956e-05 | 1.956e-05 | 1.5648e-05 | 5.0855e-05 | 1.6952e-05
Ressources énergétiques requises pour la production d'hydrogène (MJ/kg H2) | 0.00039146 | 0.0003266 | 0.00015289 | 8.8031e-05 | 0.00065855 | 3.4159e-05 | 0.00056017

## Slide 85: Normalisation et pondération
Normalisation
  Récemment, l’idée de limites planétaires a fait son apparition en ACV. Le concept permet de prioriser les catégories d’impact.

## Slide 86: Phase 4 : Interprétation
Analyse, critique
Analyse
  La phase d’interprétation doit être un commentaire des résultats, à la lumière des objectifs, des hypothèses prises à chaque étape
Limites
  Les limites de l’étude doivent être explicites, afin de ne pas utiliser les résultats hors du champ d’application de l’étude (e.g. confondre une région/année pour une autre)
  Les incertitudes doivent être couvertes autant que possible, notamment pour les paramètres influents (e.g. mix électriques pour les technologies électro-intensives, durée de vie d’un équipement, hypothèses d’utilisation…)
Visualisation
  C’est aussi la phase la plus “créative”, où le but est de transmettre le message de l’analyse via des visualisations claires

## Slide 87: Phase 4 : Interprétation
Visualisation : de quelles activités proviennent les émissions ?
  Exemple : 1 km d’infrastructure de connexion d’un parc éolien offshore

## Slide 88: Phase 4 : Interprétation
Visualisation : de quelles régions proviennent les émissions ?
  Exemple : 1 MJ de chauffage au gaz en Suisse

## Slide 89: Phase 4 : Interprétation
Visualisation
Émissions de la production de plastique dans le monde
Image: Cabernard et al. 2022
  Par secteur
  Par combustible
  Par région de production
  Par région de consommation
  Par catégorie de produit

## Slide 90: Étude de cas

## Slide 91: Un peu d’algÈbre
Formulation d’un modèle ACV
1 km
0.05 l
1/250000
1000 h/250000
0.0008 m-a
0.85 kg
1000 kWh
100 kWh
100 kg
0.5 kg
0.05 |  |  |  |  |  |  | 
4e-6 |  |  |  |  |  |  | 
4e-3 |  |  |  |  |  |  | 
8e-3 |  |  |  |  |  |  | 
 |  | 900 |  |  |  | 0.01 | 
 |  | 1000 | 100 |  | 10 |  | 
 | 0.85 |  |  | 100 | 0.8 | 0.5 | 
0.8 kg
10 kWh
900 kg
1 km
1 km
0.01 kg

## Slide 92: Un peu d’algÈbre
La matrice “A”
  …appelée la technosphère, contient toutes les informations de flux physiques, échanges entre activités industrielles
  Chaque colonne représente la « recette » permettant de fabriquer une unité
  La base de données « ecoinvent » contient plus de 20000 procédés avec leurs interactions
0.05 |  |  |  |  |  |  | 
4e-6 |  |  |  |  |  |  | 
4e-3 |  |  |  |  |  |  | 
8e-3 |  |  |  |  |  |  | 
 |  | 900 |  |  |  | 0.01 | 
 |  | 1000 | 100 |  | 10 |  | 
 | 0.85 |  |  | 100 | 0.8 | 0.5 | 
1 km
1 km

## Slide 93: Un peu d’algÈbre
La matrice “A”
  …peut contenir des boucles !
  Produire de l’acier requiert de l’électricité, dont l’infrastructure de production requiert elle-même de l’acier…
  Pour résoudre le cas générique, il faut poser l’« équation de production » du système
  « la production totale est égale à ma demande finale, plus tout ce dont j’ai besoin en amont pour fournir cette production »
  …et la résoudre pour trouver la production totale
0.05 |  |  |  |  |  |  | 
4e-6 |  |  |  |  |  |  | 
4e-3 |  |  |  |  |  |  | 
8e-3 |  |  |  |  |  |  | 
 |  | 900 |  |  |  | 0.01 | 
 |  | 1000 | 100 |  | 10 |  | 
 | 0.85 |  |  | 100 | 0.8 | 0.5 | 
1 km
1 km
1
?
?
?
?
?
?
?
?
demande finale (unité fonctionnelle)
production totale (total output)

## Slide 94: Un peu d’algÈbre
L’inverse de Leontief
« L » pour Wassily Leontief, économiste américain (prix Nobel 1973)
1.0 |  |  |  |  |  |  | 
0.1 | 1 |  |  |  |  |  | 
4.0E-06 |  | 1 |  |  |  |  | 
4.0E-03 |  |  | 1 |  |  |  | 
8.0E-03 |  |  |  | 1 |  |  | 
8.5E-03 |  | 1011 | 1 |  | 1 | 1.1E-02 | 
0.5 |  | 11111 | 111 |  | 11 | 1 | 
1.1 | 1 | 6364 | 56 | 100 | 6 | 1 | 1
1 km
1 km
La matrice “L”
  …permet d’obtenir les échanges nécessaires en « cycle de vie », et non plus seulement les échanges directs
*(I-A) est inversible sous certaines conditions – lesquelles ? Quelles en sont les interprétations physiques ?

## Slide 95: Un peu d’algÈbre
L’inverse de Leontief – méthode alternative
  Par définition, L contient les coefficients d’échange entre activités, en couvrant les échanges directs et l’ensemble de la chaîne de valeur amont, ce qui peut se réinterpréter
  Demande finale
  (il faut a minima produire une unité de demande finale)
  Production d’ordre 1
  (les échanges directs nécessaires à la fourniture de la demande)
  Production d’ordre 2
  (les échanges nécessaires aux échanges directs à la fourniture de la demande)
  Production d’ordre 3
  Etc. 
*l’égalité de la série avec son expression analytique est vraie sous certaines conditions - lesquelles ? Interprétation ?

## Slide 96: Un peu d’algÈbre
La matrice “B”
  …appelée la biosphère, contient toutes les informations de flux physiques, échanges entre les activités industrielles et l’environnement
  Ces échanges, aussi appelés “flux élémentaires”, peuvent être entrant (ressources énergétiques ou matérielles) ou sortant (émissions)
  contient plus de 2000 substances
Et l’environnement dans tout ça ?
1 km
125 | 0.050 | 1000 | 10 | 10 | 2 | 0.400 | 0.100
 | 5e-4 | 1 |  |  |  |  | 0.005
 |  |  |  |  | 0.400 | 0.200 | 
 |  |  |  |  |  | 0.300 | 
 |  | 100 |  |  |  |  | 
 |  | 50 |  |  |  |  | 
CO2
CH4
charbon
gaz
aluminium
cuivre
(en kg)

## Slide 97: Un peu d’algÈbre
Dernière étape (ou presque)
1 | 28 |  |  |  | 
 |  | 9.41 | 34.5 |  | 
 |  |  |  | 1.09e-09 | 0.00137
CO2
CH4
charbon
gaz
aluminium
cuivre
GES
Énergie primaire
Matériaux
La matrice “C”
  …appelée la matrice de caractérisation, agrège les flux élémentaires en indicateurs, traduisant chacun la magnitude d’un impact environnemental
  Déterminer les facteurs de caractérisation pour chaque indicateur fait l’objet d’une discipline à part entière, en effet, comment caractériseriez-vous
    …un gaz à effet de serre ? (ils ont tous des durées de vie différentes)
    …la toxicité d’une substance ? (celles-ci migrent plus ou moins rapidement, pour quelle exposition, etc.)
    …le caractère critique d’un matériau ? (doit-on retenir pour critère les reserves ? Les ressources exploitables ? Les risques d’approvisionnement ? Y compris géopolitiques ?)

## Slide 98: Un peu d’algÈbre
Résolution
Résultats d’évaluation d’impact :
Inventaire des flux élémentaires :

## Slide 99: Étude de cas
Comparaison des impacts d’une voiture électrique et d’une voiture thermique
Objectif: comparer les impacts environnementaux de deux véhicules
Questions à se poser
  Phase 1
  Pour quoi fait-on l’ACV ?
  Quelle unité fonctionnelle ?
  Comment délimiter notre système ?
  Quels impacts environnementaux considérer ?
  Phase 2
  Où trouver les données ?
  Comment les organiser ?
  Phase 3
  Calcul des impacts
  Phase 4
  Quels résultats tirer de l’analyse ?
  Propositions de visualisation

## Slide 100: Étude de cas
Phase 1 : objectifs et champ d’application
  Approche
   “cradle-to-grave” (du berceau à la tombe, c’est-à-dire en incluant la fin de vie post-consommation)
  Objectif
   identifier l’option de mobilité individuelle la moins impactante entre véhicule diesel et véhicule électrique
  Contexte
   France et Allemagne, en 2020, 2030, et 2040
  Analyse de sensibilité
   masse du véhicule, taille de la batterie,
  Unité fonctionnelle
   « 1 km parcouru en voiture »

## Slide 101: Étude de cas
Phase 1 : limites du système (voiture électrique)
Usage
1 km
Véhicule
Électricité
x kWh
x p
Batterie
x kWh ou kg
Solaire
Éolien
Nucléaire
Acier
Aluminium
Verre

## Slide 102: Étude de cas
Phase 2 : analyse d’inventaire
Où trouver les données ?
  Composition d’un véhicule : données constructeur, littérature scientifique, base de données ACV
  Production d’une batterie : données constructeur, littérature scientifique, base de données ACV
  Mix électrique : données statistiques, portails de données (e.g. entsoe.com, app.electricitymaps.com)
  Émissions de CO2 de la combustion de diesel : stœchiométrie !
Organiser les données
  Construire la matrice A

## Slide 103: Étude de cas
Phase 3 : évaluation d’impact
Calcul des impacts
  Application directe de la formule
  Les résultats n’ont pas grande valeur sans une phase d’interprétation poussée aidant à la comprehension !

## Slide 104: Étude de cas
Phase 4 : interprétation – résultats absolus
Chart: Comparaison véhicule diesel/véhicule électrique, 1 km, Allemagne, 2020 pour trois indicateurs
| transport, voiture diesel | transport, voiture électrique | transport, voiture diesel | transport, voiture électrique | transport, voiture diesel | transport, voiture électrique | Changement climatique (g CO2 eq.) | Énergie primaire (100 J) | Matériaux (μg Sb eq.)
transport, voiture diesel | 187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
transport, voiture électrique | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
voiture diesel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
voiture électrique | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
batterie lithium-ion, production | 0 | 17.2896 | 0 | 33.4368 | 0 | 22.08
batterie lithium-ion, recyclage | 0 | -1.7472 | 0 | -5.3568 | 0 | 0
gazole | 41.3 | 0 | 346.92 | 0 | 0 | 0
maintenance | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
acier | 8.2972 | 7.1096 | 10.7629 | 9.2224 | 0.17602 | 0.15083
fonte | 0.57528 | 0.31104 | 0.80539 | 0.43546 | 0.00069673 | 0.0003767
aluminium | 9.7509 | 12.7055 | 15.4978 | 20.1939 | 0 | 0
verre | 0.16905 | 0.17357 | 0.17772 | 0.18248 | 0 | 0

## Slide 105: Étude de cas
Phase 4 : interprétation – résultats relatifs
Chart: Comparaison véhicule diesel/véhicule électrique, pour trois indicateurs
| transport, voiture diesel | transport, voiture électrique | transport, voiture diesel | transport, voiture électrique | transport, voiture diesel | transport, voiture électrique | Changement climatique | Énergie primaire | Matériaux
transport, voiture diesel | 0.69001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
transport, voiture électrique | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
voiture diesel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
voiture électrique | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
batterie lithium-ion, production | 0 | 0.063797 | 0 | 0.083243 | 0 | 0.043205
batterie lithium-ion, recyclage | 0 | -0.006447 | 0 | -0.013336 | 0 | 0
gazole | 0.15239 | 0 | 0.86368 | 0 | 0 | 0
maintenance | 0.0022139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
acier | 0.030616 | 0.026234 | 0.026795 | 0.02296 | 0.00034443 | 0.00029514
fonte | 0.0021227 | 0.0011477 | 0.0020051 | 0.0010841 | 1.3633e-06 | 7.3712e-07
aluminium | 0.03598 | 0.046882 | 0.038583 | 0.050274 | 0 | 0
verre | 0.00062377 | 0.00064045 | 0.00044246 | 0.00045429 | 0 | 0

## Slide 106: Étude de cas
Phase 4 : interprétation – sensibilité mix électrique
Chart: Comparaison entre mix électriques
| transport, voiture diesel | Allemagne 2020 | France 2020 | Allemagne 2040, tendanciel | France 2040, tendanciel | Allemagne 2040, optimiste | France 2040, optimiste | transport, voiture diesel | transport, voiture électrique | transport, voiture électrique | transport, voiture électrique | transport, voiture électrique | transport, voiture électrique | transport, voiture électrique
transport, voiture diesel km | 187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
transport, voiture électrique km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
voiture diesel u | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
voiture électrique u | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
batterie lithium-ion, production kWh | 0 | 17.2896 | 17.2896 | 17.2896 | 17.2896 | 17.2896 | 17.2896
batterie lithium-ion, recyclage kWh | 0 | -1.7472 | -1.7472 | -1.7472 | -1.7472 | -1.7472 | -1.7472
gazole l | 41.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
maintenance h | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
acier kg | 8.2972 | 7.1096 | 7.1096 | 7.1096 | 7.1096 | 7.1096 | 7.1096
fonte kg | 0.57528 | 0.31104 | 0.31104 | 0.31104 | 0.31104 | 0.31104 | 0.31104
aluminium kg | 9.7509 | 12.7055 | 12.7055 | 12.7055 | 12.7055 | 12.7055 | 12.7055
verre kg | 0.16905 | 0.17357 | 0.17357 | 0.17357 | 0.17357 | 0.17357 | 0.17357

## Slide 107: Étude de cas
Phase 4 : interprétation
Quelles analyses pouvons-nous proposer ?
  Comment l’impact évolue en fonction du kilométrage
  Comment l’impact évolue en fonction du poids du véhicule
  La production du véhicule électrique ayant plus d’impact, après combien de kilomètres trouvons-nous un point de bascule vis-à-vis du véhicule diesel ?
  Devrait-on prendre en compte un mix électrique qui évolue chaque année d’usage ?
  Que se passe-t-il si la batterie doit être remplacée ?
  Autres idées ?